Технологическая карта

по выполнению практической работы

«Компьютерное моделирование

при проверке обобщающего закона Ома для полной цепи»

- Открыть программу текстовый процессор «Word».

- Создать отчет по следующей форме:

Тема: Проверка обобщающего закона Ома для полной цепи.

Цель: экспериментально проверить обобщающий закон Ома для полной цепи.

Оборудование: набор источников питания, набор резисторов, амперметр, провода.

Порядок проведения работы:

1. Собрать схему для измерения силы тока.

- Изменяя величину напряжения измерить значение силы тока при неизменном значении сопротивления равном 50 Ом.

- Результаты измерений занести в таблицу.

- Построить график:

При построении графика выполнить следующие действия.

а) выделить данные в таблице на основании которых будет построен график.

б) выполнить команду Вставка →   Объект →   вкладка Создание  → Диаграмма Microsoft Graph

в) выделить область диаграммы, затем вызвать контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши), в открывшемся меню выбрать Тип диаграммы → График.

- Полученные результаты обобщить, сделать вывод.

- Изменяя величину сопротивления, измерить значение силы тока при неизменном значении напряжения равном 36 В.

- Результаты измерений занести в таблицу.

- Построить график. (см. пункт 4)

- Полученные результаты обобщить, сделать вывод.

- При произвольно установленных значениях напряжения и сопротивления измерить величину силы тока и проверить результат показания прибора математическими вычислениями, используя закон Ома.

- Результаты измерений занести в таблицу.

12. При проведении математических вычислений применить программу Калькулятор (Пуск → Программы →   Стандартные →   Калькулятор)

13. Полученные результаты обобщить и сделать вывод.

14. Выполненную практическую работу сохранить в папку группы, имя файла: Практическая работа …(фамилия, имя выполнявшего работу).