Приложение2

ТЕСТ  ПРЕДЛОГАЕМЫЙ УЧАЩИМСЯ

В КОНЦЕ ВТОРОГОГОДА

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ТРЕТЬЕМУ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ

| Вопросы | О т в е т ы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1.Как называется участок помещения с установленным на нем оборудованием? | Рабочим местом | Местом для работы | Местом для занятий |
| 2.Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? | Бережно относиться к материалам и инструментам | Содержать в чистоте и порядке столярный верстак | Содержать в чистоте, бережно относиться к оборудованию и инструментам, экономить рабочий материал |
| 3.Какой бывает древесина по твердости? | Твердая | Мягкая | Твердая и мягкая |
| 4.Какие части строения древесины видны на попереч- ном разрезе ствола? | Кора, сердцевина, ядро, годичные кольца | Кора, заболонь, ядро, сердцевина | Кора, заболонь, ядро, сердцевина, годичные кольца |
| 5.Какие вы знаете хвойные породы деревьев? | Сосна, дуб, пихта | Ель, сосна, береза | Ель, сосна, пихта |
| 6.Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? | Сердцевинные лучи | Рисунок | Текстура |
| 7.По каким признакам различают древесину? | По цвету, запаху, текстуре и твердости | По цвету ядра, форме заболони, текстуре | По запаху, годичным кольцам, твердости |
| 8.Древесина, каких деревьев относится к твердым породам? | Ели, осины, сосны, липы | Дуба, сосны, бука, граба | Дуба, березы, бука, граба |
| 9.Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? | Ели, осины, сосны, липы | Дуба, сосны, бука, граба | Дуба, березы, бука, граба |
| 10.Какие порки древесины особенно распространены? | Повреждения при заготовке и сортировке, сучки | Сучки, трещины, дефекты строения древесины | Дефекты строения древесины и повреждения при транспортировке |
| 11.Какой инструмент применяют для строгания? | Шерхебель, рубанок | Рубанок | Шерхебель |
| 12.Из каких основных частей состоит рубанок? | Рожок, колодка и резец (нож) | Рожок, колодка, резец (нож) и клин | Клин, колодка и рожок |
| 13.Как называется кусок древесины, из которого изготавля- ются детали? | Материал | Заготовка | Древесина |
| 14.Какую форму имеет лезвие резца (ножа) шерхебеля? |  |  |  |
| 15.Как величина выступа резца (ножа) рубанка зависит от твердости древесины? | Если древесина мягкая, резец выпускают больше, если твердая – меньше | Выпуск резца не зависит от твердости древесины | Выпуск резца для мягкой древесины составляет 2-3 мм |
| 16.Для чего служат пазухи между зубьями пилы? | Для собирания и удаления опилок | Для удобства заточки зубьев | Для удобства разводки зубьев |
| 17.Чем отличаются друг от друга пилы, поперечного и смешанного пиления? | Формой зубьев | Величиной зубьев | Видом заточки зубьев |
| 18.Как называется операция разрезания древесины пилой? | Разделкой | Раскроем | Пилением |
| 19.На каком рисунке изображено полотно продольной пилы? |  |  |  |
| 20.На каком рисунке изображено полотно поперечной пилы? |  |  |  |
| 21.Как называется вырез, образованный пилой в древесине? | Пропил | Щель | Паз |
| 22.Как пилы делятся по размерам зубьев? | На средне- и крупнозубые | На мелко-, средне- и крупнозубые | Мелко- и крупнозубые |
| 23.Почему нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы? | Потому что полотно пилы нагревается | Потому что неудобно держать заготовку | Потому что руку можно поранить |
| 24.Какие пилы применяют для пиления фанеры? | Мелкозубые | Среднезубые | Крупнозубые |
| 25.Какое приспособление применяется при пилении древесины? | Стусло | Стусло и подкладная доска | Подкладная доска |
| 26.Рабочий, какой профессии настилает деревянные полы? | Столяр | Плотник | Станочник |
| 27.Рабочий, какой профессии изготавливает двери из древесины? | Столяр | Плотник | Станочник |
| 28.Что необходимо иметь для изготовления любого изделия? | Инструменты, образцы изделий | Инструменты и материалы | Инструменты, материалы, техническую документацию |
| 29.Где содержатся сведения о форме, размерах и материале изделия? | В технологических картах | В чертежах | В рисунках |
| 30.Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия? | В технологических картах | В чертежах | В рисунках |
| 31.Как называется эта линия, и что она изображают? - - - - - - - - - - - - - - | Штрихпунктирная линия изображает невидимый контур предмета | Штриховая линия изображает невидимый контур предмета | Штриховая линия изображает видимый контур предмета |
| 32.Как называется эта линия, и что она изображает? | Штрихпунктирная линия изображает видимый контур предмета | Сплошная тонкая линия изображает видимый контур предмета | Сплошная толстая основная линия изображает видимый контур предмета |
| 33.Как правильно наносить размеры? |  |  |  |
| 34.Как называются предельные размеры очертаний предмета? | Длиной и шириной | Габаритными размерами | Высотой и длиной |
| 35.В каких единицах измерения простав- ляют размеры на чертежах? | В миллиметрах | В сантиметрах | В метрах |
| 36.Для чего служит использованное здесь условное обозначение? | Для обозначения ширины детали | Для обозначения толщины детали | Для обозначения длины детали |
| 37.Всегда ли необходимо 3 вида? | Всегда | Нет, только два вида | Необходимо столько чтобы можно сделать деталь |
| 38.Можно ли изготовить деталь по чертежу с одним видом? | Нет | Можно, если понятна форма и есть все размеры | Можно, если вычертить второй вид |
| 39.Каковы габаритные размеры детали? | 200-180-10 | 200-100-10 | 200-180-100 |
| 40.Как называется процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали? | Копированием | Рисованием | Разметкой |
| 41.По какому графическому доку- менту изготовляют изделия? | По чертежам или эскизами | По фотографиям или техническим рисунком | По рисункам или фотографиям |
| 42.Какие инструменты применяются при разметке? | Измерительная линейка, шило, карандаш | Измерительная линейка, столярный угольник, шило, карандаш, рейсмус | Столярный угольник, шило, карандаш |
| 43.Чем следует наносить линии и риски на заготовке при разметке? | Шилом или карандашом | Шилом | Карандашом |
| 44.Как называется поверхность заготовки, от которой начинают измерения? | Пластью | Основной | Базовой |
| 45.Рабочий, какой профессии размечает деталь на заготовке? | Столяр | Разметчик | Плотник |
| 46.Что делают с заготовкой после разметки? | Пилят и шлифуют | Пилят и строгают | Шлифуют и строгают |
| 47.В процессе какой операции можно больше сэкономить пиломатериал? | При строгании | При разметке | При пилении |
| 48.Что изготавлива- ют из отходов древе- сины (опилок и стружек)? | Шпон | Древесные плиты | Фанеру |
| 49.Как называется чертеж изделия, которое состоит из нескольких деталей? | Чертеж изделия | Сборочный чертеж | Эскиз изделия |
| 50.Что включается в технологическую карту? | Чертеж детали, последовательность работ, инструменты и приспособления | Чертеж детали, последовательность работ, инструменты и приспособления, материалы | Чертеж детали, последовательность изготовления и инструменты |
| 51.Каким инстру- ментом размечают окружность? | Циркулем | Рейсмусом | Угольником |
| 52.Как называется операция снятия неровностей на поверхности детали из древесины? | Строганием | Шлифование | Опиливание неровностей |
| 53.Как шлифуют древесину шлифо- вальной шкуркой? | Вдоль волокон | Поперек волокон | Под разными углами к волокнам |
| 54.Что называется выжиганием? | Обжиг изделий на открытом огне | Окраска изделий в темные тона | Нанесение на изделие рисунков сильно нагретой проволокой |
| 55.Как готовится поверхность заготовки для выжигания? | Шлифуется и зачищается | Зачищается, шлифуется и наносится рисунок | Зачищается и наносится рисунок |
| 56.Чем заканчивают зачистку поверхности изделия? | Шлифованием круп- нозернистой шлифо- вальной шкуркой | Шлифованием мел- козернистой шлифо- вальной шкуркой | Шлифованием шли- фовальной шкуркой любой зернистости |
| 57.Как наносится рисунок на заготовку? | Через кальку | Через промасленную бумагу | Через копировальную бумагу |
| 58.Какими бывают столярные соединения? | Неподвижными и неразъемными | Подвижными и разъемными | Разъемными и неразъемными |
| 59.Что такое сборка изделия? | Соединение деталей гвоздями | Соединение деталей в изделие | Соединение деталей шурупами |
| 60.Как разметить на детали место для шурупа? | Засверлить | Наколоть шилом | Наколоть шилом или засверлить |
| 61.Какими клеями склеивают детали из древесины? | Казеиновым, рези- новым и синтетиче- ским клеями | Глютиновым, кост- ным и синтетичес-ким клеями | Глютиновым, казеи-новым и синтетиче- ским клеями |
| 62.Какую древесину можно склеивать? | Влажную | Сухую | Сухую и влажную |
| 63.Для чего отделывают изделия из древесины? | Чтобы защитить от пыли | Чтобы защитить от разрушения и при- дать лучший эстети- ческий вид | Чтобы защитить от влаги и пыли |
| 64.Какие бывает отделка изделий? | Непрозрачная | Прозрачная | Прозрачная и непрозрачная |
| 65.Какой материал используют для непрозрачной отдел- ки изделий из древесины? | Эмалевые краски, нитролаки и спиртовые лаки | Масляные краски, спиртовые и масляные лаки | Масляные или эмалевые краски |
| 66.Какие бывают лаки? | Спиртовые и масляные | Спиртовые и масля- ные, нитролаки | Нитролаки |
| 67.Какой материал применяют для прозрачной отделки изделий? | Лаки | Масляные краски | Эмалевые краски |
| 68.Где перечислены цветные металлы? | Медь, цинк, олово, алюминий, серебро | Медь, бронза, олово, алюминий, серебро | Медь, бронза, латунь, алюминий, олово |
| 69.Где перечислены сплавы цветных металлов? | Бронза, медь, олово | Латунь, медь, цинк | Бронза, латунь, дюралюминий |
| 70.По какому графи- ческому документу изготовляют детали машины (изделия)? | По чертежам или эскизами | По фотографиям или техническим рисункам | По фотографиям или рисункам |
| 71.Что называется шаблоном? | Эскиз детали | Пластинка, очерта- ния которой соот- ветствует контуру детали | Чертеж детали |
| 72.Чем убирают стружку, образовав- шуюся при сверле- нии отверстий? | Руками | Специальной щеткой | Сдувают ртом |
| 73.Какую операцию выполняют напильником? | Шлифование | Опиливание | Шабрение |
| 74.Из каких частей состоит напильник? | Рабочей части, хвостовика, ручки | Рабочей части, ручки | Хвостовика, ручки |
| 75.Что имеется на рабочей поверхнос- ти напильника? | Ребро | Грань | Насечка |
| 76.Как называется напильник с крупной насечкой? | Личным | Драчовым | Бархатным |
| 77.Какие бывают напильники по форме поперечного сечения? | Плоские, квадрат- ные, полукруглые, ромбические, трех- гранные | Плоские, круглые, трехгранные, квад- ратные, ромбические | Плоские, круглые, квадратные, полу- круглые, ромбиче- ские, трехгранные |
| 78.Что называется деталью? | Изделие – из разных материалов | Из одного материала и неразборное | Изделие – изготов- ленное из 2 частей |

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ

ТЕСТИРОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ

| Вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Вопросы | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |

| Вопросы | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Вопросы | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Вопросы | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |