ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка технического состояния агрегата

| Показатели | Максимальная оценка в баллах |
| --- | --- |
| Техническое состояние трактора | 32 |
| Комплектность | 4 |
| Основной и пусковой двигатель | 5 |
| Трансмиссия | 4 |
| Механизм управления | 5 |
| Рама и ходовая часть | 3 |
| Гидравлическая и навесная система | 5 |
| Электрооборудование | 3 |
| Кабина и внешний вид трактора | 3 |
| Техническое состояние плуга | 28 |
| Лемех-отвал-полевые диски | 11 |
| Стойка корпуса-отвала | 2 |
| Установка предплужника | 3 |
| Установка дискового ножа | 5 |
| Установка носков лемеха и предплажников в одной лоскости | 3 |
| Установка центра тяжести плуга | 4 |
| Итог по агрегату | 60 |

Оценка технического состояния гусеничного трактора

Предъявляемый на техническую экспертизу, трактор должен быть комплектным и технически исправным, а агрегаты, узлы и рабочее оборудование отрегулированы в строгом соответствии с заводской инструкцией по обслуживанию и эксплуатации.

При установлении экспертами нарушений регулировок, течи масла и воды, плохого запуска двигателя, неудовлетворительной работы приборов и электрооборудования и т.д. оценка технического состояния снижается на следующее количество баллов:

на один балл при некомплектности трактора;

на три балла при ослаблении креплений узлов и агрегатов;

на один балл при плохом запуске двигателя;

на один балл при дымлении двигателя на нормальных оборотах;

на один балл при течении масла и воды;

на два балла за неработающие или дающие неправильные показания контрольные приборы;

на три балла при отклонении уровня масла в картерах от нормального;

на два балла при неправильной регулировке муфты сцепления;

на два балла при повышенных зазорах и люфте в шлицах и подшипниках шарниров карданной передачи;

на один балл при течи масла из картеров;

на два балла при не отрегулированных тормозах;

на два балла при не отрегулированных рычагах поворота;

на один балл при течи масла из ступиц направляющих колес, опорных катков и поддерживающих роликов;

на один балл при неправильной регулировке натяжений гусениц;

на два балла при отсутствии смазки в катках, роликах, направляющих колесах;

на один балл при течи масла из узлов и сочленений шлангов гидросистемы;

на два балла при самопроизвольном опускании орудия из транспортного положения;

на один балл при неправильно отрегулированной навесной системе;

на один балл при пониженном уровне электролита;

на один балл при ненормальной работе реле-регулятора и генератора;

на один балл при неисправности фар, подфарников и звукового сигнала;

на один балл при не укомплектованности кабины;

на два балла при  отсутствии аптечки.

Оценка технического состояния плуга

Представляемый на техническую экспертизу плуг должен быть укомплектован дисковым ножом, предплужниками, корпусами в сборе и прицепным устройством. Регулировка рабочих органов должна быть произведена в строгом соответствии с заводской инструкцией. Глубина пахоты плуга устанавливается в соответствии с глубиной, предусмотренной организационным комитетом по проведению соревнования. Плуг, имеющий трещины, прогибы и скрученность рамы, опорного колеса, прицепа и рабочих органов, к соревнованиям не допускается.

При установлении техническими экспертами нарушений правил сборки и регулировок плуга (стойки, лемеха, предплужники и дисковый нож плуга) оценка снижается в следующем порядке:

на два балла при неправильно установленных полевых досках, а также при наличии  у них износа;

на два бала при износах лемехов;

на один балл при расположении носка долотообразного лемеха ниже10мм по отношению к пятке и заднему концу полевой доски;

на один балл при зазоре более 1мм в стыке лемеха с отвалом;

на три балла при неправильной установке предплужников;

на три балла при  неправильной установке дискового ножа;

на один балл при вращении дискового ножа с заеданиями во втулке и при осевом люфте более 2мм;

на три балла в случае, когда правые концы долотообразных лемехов подняты выше 10мм или опущены по отношению к площадке на 1,5-2мм;

на три балла, если носки лемехов и предплужников не лежат на одной прямой и не находятся в одной плоскости.

Оценка снижается дополнительно на один балл при увеличении  отклонения какого-либо из лемехов или предплужников на каждые 10мм.