Приложение №4

Опорный конспект урока «Закон Ома».

-     +

R=const                                                                            U=const

| U, В | I, A |
| --- | --- |
| U1 | I |
| 2U1 | 2I |
| 3U1 | 3I |
| R, Ом | I, А |
| R1 | I |
| 2R1 | I/2 |
| 4R1 | I/4 |

I, А                                                                              I, A

3I

2I

I

U  2U 3U              U, В                                                1    2       4            R, Ом

U=I·R     I=U/R     R=U/I

Закон Ома:

Сила тока на участке цепи равна отношению напряжения на его концах к сопротивлению участка.

U

I    R

Короткое замыкание возникает при соединении двух точек цепи, находящихся под напряжением, коротким проводником с малым сопротивлением. При этом сила тока в нем резко возрастает.