Сообщение 1: суточное потребление нефтепродуктов в масштабах планеты.

Количество нефти обычно измеряют не массой, а объемами. Причем, для измерения объема нефти принята английская единица вместимости и объема: баррель. Баррель – в дословном переводе с английского – бочка. Баррели бывают разные: сухие (для измерения объема сыпучих вещество), нефтяные и даже пивные. Один нефтяной баррель равен приблизительно 160 дм³ или 0,16 м³ . Таким образом, один баррель нефти имеет массу m=Vρ= 0,16 м³∙800 кг/м³= 128 кг.

На количество потребляемой нефти влияет прежде всего погода. Чем холоднее осень и зима, тем больше потребляют нефти во всем мире. По мнению экспертов Международного энергетического агентства ежедневное мировое потребление нефти в 2006 г составило в среднем 85,1 млн баррелей.

Зная массу одного нефтяного барреля, можно подсчитать массу сожженной за сутки нефти:  М=85 100 000 баррелей ∙ 128 кг= 10 892 800 000 кг=10, 9 млн.тонн