Приложение 1

Вариант 1.

Сила тока в колебательном контур, содержащем катушку индуктивности 10мГц, меняется по закону: . Найдите:

- Im – амплитудное значение силы тока;

- Период, частоту и циклическую частоту колебаний;

- Амплитудное значение заряда и напряженности на конденсаторе;

- Емкость конденсатора.

- Напишите уравнение зависимости заряда и напряжения на обкладках конденсатора от времени: q = q (t),  u = u (t)

Вариант 2.

Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура меняется по закону

q=2*10-6cos(104 Пt) Кл. Найдите амплитуду колебаний заряда qm; период и частоту колебаний. Запишите уравнение зависимости напряжения на конденсаторе от времени и силы тока в контуре от времени u= u(t), i= i(t).

Вариант 3.

- Определите амплитудное значение силы тока и циклическую частоту i=0,25sin50Пt

- Сила тока изменяется по закону: i=0,5sin10Пt. Определить линейную ٧ частоту колебаний.

- Как изменится период колебаний в идеальном колебательном контуре, если емкость конденсатора уменьшится в 9 раз?

Вариант 4.

- Определите амплитудное значение электрического заряда и циклическую частоту

q=2*10-6cos(500 Пt)

- Напряжение на конденсаторе в колебательном контуре изменяется по закону: u=20cos105Пt. Определите период колебаний.

- Как изменится циклическая частота, если в колебательном контуре заменят конденсатор на другой меньшей в 36 раз емкостью?