Алгоритм построения логического выражения по таблице истинности.

рассмотрим на примере таблицы истинности, полученной в предыдущем примере

- выбрать наборы значений переменных, на которых значение функции равно 1:

| А | В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- записать логическое умножение всех переменных для каждой строки, где F=1 (если значение переменной равно 0, то берется ее отрицание):

- логически сложить полученные выражения:

- упростить полученное выражение.

Убедиться в том, что исходное и полученное выражения равносильны, можно, составив таблицу истинности для последнего. Мы видим, что одна и та же логическая функция может быть записана различным образом.

Для исключения неоднозначности записи логические функции представляют в унифицированных формах. Такими формами являются дизъюнктивная и конъюнктивная. В них используются элементарные дизъюнкции и конъюнкции.

Элементарной называется дизъюнкция, представляющая собой логическую сумму переменных и их отрицаний:

Элементарной называется конъюнкция, представляющая собой логическое произведение переменных и их отрицаний:

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется форма, в которой функция представляется в виде дизъюнкции элементарных конъюнкций:

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется форма, в которой функция представляется в виде конъюнкции элементарных дизъюнкций:

)

Использование нормальных форм не устраняет полностью неоднозначность записи логических функций, поэтому среди нормальных форм выделяют такие, в которых функции записываются единственным образом. Их называют совершенными. В совершенных формах элементарные дизъюнкции (конъюнкции) содержат все переменные или их отрицания, от которых зависит функция.

Алгоритм записи СДНФ функции по таблице истинности.

| А | В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- для всех наборов переменных, на которых функция принимает единичные значения, записать конъюнкции, инвертируя те переменные, которым соответствуют нулевые значения:

- полученные конъюнкции соединить знаком дизъюнкции:

Алгоритм записи СКНФ функции по таблице истинности.

| А | В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- для всех наборов переменных, на которых функция принимает нулевые значения, записать дизъюнкции, инвертируя те переменные, которым соответствуют единичные  значения:

- полученные дизъюнкции соединить знаком конъюнкции:

Если дано задание построить по таблице истинности совершенную форму, но не указано какую – дизъюнктивную или конъюнктивную, рациональный выбор может быть таким:

- если на выходе больше 1, составляем СКНФ;

- если на выходе больше 0, составляем СДНФ.

При решении многих логических задач часто приходится упрощать формулы, полученные при формализации их условий. Упрощение формул в алгебре высказываний производится на основе эквивалентных преобразований, опирающихся на основные логические законы.

Тождества логического сложения: - закон идемпотентности - закон исключения третьего (из двух противоречивых высказываний хотя бы одно истинно)

Тождества логического умножения: - закон идемпотентности - закон противоречия (невозможно чтобы одновременно два противоположных высказывания были истинны )

Закон двойного отрицания:

Законы коммутативности:

Законы ассоциативности:

Законы дистрибутивности:

Законы поглощения:

Законы де Моргана и их следствия:

Правила замены для некоторых логических операций:

Импликация:

Эквивалентность:

Исключающее «или»:

Стрелка Пирса:

Штрих Шеффера:

Пример.

Путем применения законов математической логики показать тождественность выражений

и   (см. методичку «Логика 2»).

Решение.

Преобразуем по отдельности оба выражения

Получили одинаковые выражения в обоих случаях. Проверим совпадение таблицы истинности полученного выражения с таблицей истинности для формулы (см.методичку «Логика 2»):

| А | В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблицы истинности совпадают. Задание решено верно.

Вычисление значения логического выражения для заданного набора значений переменных.

Для вычисления значения логического выражения на заданном наборе значений переменных можно применять три способа:

- составление таблицы истинности;

- использование СДНФ (СКНФ);

- способ подстановки.

Пример.

Используя различные способы, вычислить значения логической функции F(A,B)= при А=1, В=0.

Решение.

1)

| А | В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Как видно из таблицы истинности, F(1,0)=0

2)Рассмотрим СДНФ заданной функции, полученную ранее

Видно, что F принимает единичные значения на наборах (0,0), (0,1) и (1,1). Значит, F(1,0)=0

- Подставим значения А=1 и В=0 в формулу:

F(1,0) = (1( 0)( = 1(0 = 0

Во всех трех случаях получили одинаковый результат.

Рекомендации по выбору способа.

Первый из способов является самым  надежным, но и требует больше всего времени на реализацию.

Второй способ целесообразно использовать в том случае, если изначально задана СДНФ или СКНФ функции.

Третий способ оптимален и по простоте применения и по временным затратам, но в сложных случаях в нем могут быть допущены ошибки.