Приложение №6. Конспект этапа урока «Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей».

Недостаточно утверждать, что электрическое поле существует. Надо ввести количественную характеристику поля. После этого электрические поля можно будет сравнивать друг с другом и продолжать изучать их свойства.

Электрическое поле обнаруживается по силам, действующим на заряд. Можно     утверждать, что мы знаем о поле все, что нам нужно, если будем знать силу, действующую на любой заряд в любой точке поля.

Поэтому надо ввести такую характеристику поля, знание которой позволит определить эту силу.

Электростатическое поле действует на неподвижные электрические заряды. Опытным путем (опыт с электростатическим маятником) было обнаружено, что при внесении различных зарядов q1, q2 , q3 и т. д. в точку А поля, созданного зарядом Q, (Рис. 2)

Рис. 2

отношение силы F, действующей на внесенный заряд, к значению заряда остается неизменным, т.е. F1 / q1 = F2  / q2 = … = Fn / qn = const.

Эту величину назвали напряженностью электростатического поля и обозначили буквой Е. Напряженность поля равна отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, к этому заряду.

Напряженность электростатического поля  Е = F / q — векторная величина, так как сила F— вектор, а заряд q— скаляр.   Направление вектора Е совпадает с направлением силы F, действующей на внесенный в эту точку заряд q> 0.

Необходимо  учесть   следующее:

а)	Так как отношение  F / q = Е в данной точке поля не зависит  от значения заряда q, то напряженность является характеристикой поля, в котором находится данный заряд.

б)	Вносимый в поле заряд q должен быть таким, чтобы его действием можно было пренебречь.                 Такой заряд обычно называют пробным. Внесение его в поле заряда Q практически не изменяет
      это поле.

в)	В других точках поле будет характеризоваться другой  напряженностью Е.

Если     во всех точках поля напряженность постоянна, то такое поле называется

однородным. В    общем случае поле неоднородно и Е ≠ const.

г)	Если Е = F / q, то F= Еq, т. е. по известной напряженности можно определить силу  F, действующую на электрический заряд, помещенный в данную точку электростатического поля. Это дает право считать напряженность  поля Е силовой характеристикой электростатического поля.

При q> 0 F и Е совпадают  по направлению. При q< 0 направления  этих  векторов   противоположны.

Вектор напряженности в любой точке электрического поля направлен вдоль прямой, соединяющей эту точку и заряд (Рис. 3) .

Рис.3

Необходимо понимать, что формула Е = F / q  является, по существу, определением напряженности поля и не меняет свой вид в разных системах единиц. Если же взять частный случай электростатического поля точечного заряда, то по закону Кулона можно определить модуль силы F, действующей на заряд q в точке, находящейся на расстоянии r от заряда Q :  F =k |Q|×|q|/ r2,   а значение напряженности в этом случае

\Е\=k|Q|/ r2. В СИ \Е\ = |Q|/ 4πε0  r2 (в вакууме).

Напряженность поля в единицах СИ можно выразить в ньютонах на кулон (Н/Кл).

Характерные напряженности электростатического поля

| Источник | Напряжен- | Источник | Напряжен- |
| --- | --- | --- | --- |
| электростатического | ность поля, | электростатического | ность поля, |
| поля | Н/Кл | поля | Н/Кл |
| Фоновое излучение кос- | 3 • 10 -6 | Солнечный | 103 |
| мического пространства |  | свет |  |
| Электропроводка | 10 -2 | Гроза | 104 |
| Радиоволны | 10 -1 | Пробой воздуха | 3 106 |
| Электрические часы | 1,5 | Мембрана клетки | 10 7 |
| Стереосистема | 10 | Импульсный лазер | 5 1011 |
| Гелий-неоновый лазер | 100 | Протон в атоме водорода | 6 1011 |
| Атмосфера (ясная погода) | 150 | Поверхность пульсара | 1014 |
| Брызги воды в душе | 800 | Поверхность ядра урана | 2 • 1021 |

Аналогия между полем тяготения и электростатическим полем

| Наименование | Величины |
| --- | --- |
| - Характеристика тела, от которой зависит сила, действующая на него - Величина, определяющая свойства поля - Сила, действующая на тело или на заряд | В поле тяготения | В электростатич. поле |
|  | Масса m Ускорение свободного падения g F = mg | Заряд q Напряженность поля E F = qE |

Если на тело действует несколько сил, то согласно законам механики результирующая сила равна геометрической сумме сил: F= F1+F2+…

На электрические заряды действуют силы со стороны электрического поля. Если при наложении полей от нескольких зарядов эти поля не оказывают никакого влияния друг на друга, то результирующая сила со стороны всех полей должна быть равна геометрической сумме сил со стороны каждого поля. Опыт показывает, что именно так и происходит на самом деле. Это означает, что напряженности полей складываются геометрически (Рис. 4).

В этом состоит принцип суперпозиции полей, который формулируется так: если  в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых Ё1, Е2, Ё3 и т. д., то результирующая напряженность поля в этой точке равна:

Рис. 4

Е=Ё1+Ё2 + Ё3 + ...+En

Благодаря принципу суперпозиции для нахождения напряженности поля системы заряженных частиц в любой точке достаточно знать выражение для напряженности поля  точечного  заряда.

Принцип суперпозиции электрических полей — опытный факт. При вычислении с помощью этого принципа напряженностей и сил, действующих на заряженные тела (в дальнейшем будет показано, что и при вычислении потенциала), мы всегда получаем результаты, согласующиеся с опытом.

Проще всего продемонстрировать справедливость этого принципа для следующего частного случая: помещая пробный заряд до между двумя шарами с зарядами q1=q2 убеждаются, что посередине между ними находится положение равновесия пробного заряда. Если убрать один из шаров, можно наблюдать действие  оставшегося  шара.

С принципом суперпозиции учащихся целесообразно ознакомить при решении задач. При решении задач на тему «Электростатика» рекомендуется:

-сделать рисунок, показать на нем заряды, проводники, емкости;

-изобразить направление силовых линий электрических полей, а также все силы, действующие на заряженные тела;

-определять силу взаимодействия между зародами по закону Кулона только в случае, если заряды можно считать точечными;

-для определения числовых значений зародов после соприкосновения заряженных тел применять закон сохранения электрических зародов;

-при действии на заряженное тело нескольких сил иди полей применять принцип суперпозиции;

-в случае равновесия системы заряженных тел использовать для каждого из них общие условия равновесия (ΣFi ≠ 0 , ΣMi ≠ 0 );

-при расчете перемещений, скоростей, ускорений и масс электрических зародов использовать формулы кинематики, второй закон Ньютона и закон сохранения энергии.

Пример плана-схемы изложения темы «Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей»:

- Электрическое поле (дать определение, указать, что поле всегда сосуществует с электрическим зарядом).

- Основное свойство (проявление) электрического поля — действие на помещенный в него электрический заряд с определенной силой. Примеры.

- Количественная характеристика электрического поля— мера этого свойства (указать, что характеристика силовая, зависит от модуля и знака заряда q0, создающего поле, и не зависит от заряда q помещенного в поле).

- Опыт с электростатическим маятником. Цель опыта: установить зависимость силы F, действующей на пробный заряд q, от его модуля. Идея опыта: изменяем q, измеряем F. Вывод:    F /q= соnst. Эту величину принимаем за силовую характеристику электрического поля — напряженность Е.

5.	«Прочитать» формулу Е =F/ q ;  указать,   что    Е — вектор.

- Получить выражение для Е через заряд q0, создающий электрическое поле: Е=k|q0|/ r2 ,     указать q0 — •••, r — •••

- Определить направление Е точечного заряда (положительного или отрицательного) в заданной точке.

- Принцип суперпозиции. Сформулировать и записать Е для совокупности зарядов.

- Определить направление Е двух точечных зарядов (указав их знаки) в данной точке.