Приложение № 4

Викторина

«Ответь на вопрос»

Вопросы для 1-ой команды:

1. Назовите виды неполномерного кирпича.

Ответ: трехчетвертка, половинка, четвертка.

2. Что такое каменная кладка.

Ответ: Это конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке.

3. Для чего служит швабровка.

Ответ: Для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора.

4. Техника безопасности-обязанности каменщика перед началом кладки

Ответ: Проверить исправность ручного инструмента, одеть спец.одежду.

5. Какой ширины должна быть рабочая зона при организации рабочего места для выполнения каменных работ.

Ответ: 600-700 мм

6. Каким способом ведут кладку стен по однорядной системе перевязки швов.

Ответ: «Порядным»

7. Что называют верстами кладки.

Ответ: Крайние ряды кирпичей или камней в ряду кладки, образующие поверхность кладки.

8. Какая толщина горизонтального шва.

Ответ: 10-12 мм

9. Техника безопасности по окончании работ в учебных мастерских.

Ответ: Убрать инструмент, привести в порядок рабочее место.

10. Назовите правильный размер кирпича.

Ответ: 250-120-65

11. Назовите первое правило разрезки.

Ответ: Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами (слоями).

12. Каким контрольно-измерительным прибором пользуется каменщик для определения вертикальности кладки.

Ответ: Отвес.

13. Назовите грани кирпича.

Ответ: ложок, тычок, постель.

14. Назовите инструменты каменщика для выполнения кирпичной кладки.

Ответ: кельма, растворная лопата, расшивка, молоток-кирочка, швабровка.

Вопросы для 2-ой команды:

1. Назовите способы кладки кирпича.

Ответ: Вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык.

2. Какой ширины должна быть гряда раствора под тычковый ряд кладки.

Ответ: 200-220 мм

3. Что такое система перевязки.

Ответ: Это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответсвии с правилами разрезки кладки.

4. Назовите контрольно-измерительные инструменты.

Ответ: Отвес, рулетка, складной метр, угольник, строительный уровень, правило.

5. Какая толщина вертикального шва.

Ответ: 8-10 мм

6. Как называют порядок в чередовании тычковых и ложковых рядов.

Ответ: «Перевязкой»

7. Какая должна быть спец.одежда у каменщика.

Ответ: Каска, комбинезон, сапоги, верхонки.

8. Какое из правил разрезки кладки определяет необходимость перевязки швов.

Ответ: Третье.

9. Что называют забутовкой.

Ответ: Кирпичи и камни, уложенные между наружней и внутренней вёрстами.

10. Как называется грань кирпича, которой кладут на раствор.

Ответ: «Постель»

11. Техника безопасности в процессе кладки в учебных мастерских.

Ответ: Не должны наступать на конструкцию, не трогать руками раствор, не заходить за шнур-причалку.

12. Какая толщина стены в мм, если вели кладку в 2,5 кирпича.

Ответ: 640 мм

13. Назовите системы перевязки швов в кладке.

Ответ: Однорядная, многорядная, трехрядная.

14. Как называют вертикальные конструкции, опирающие на перекрытия и разделяющие на помещения.

Ответ: Перегородки.