Приложение №4

Классификация и маркировка огнетушителей.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Характеристики | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щелочно-кислотный густопенный огнетушитель | ОП-5 | Заряд состоит из двух частей: щелочной (450-560г смеси бикарбоната натрия и 70г. экстракта солодкового корня) и кислотной (35% серной кислоты, 15% сернокислого окисного железа и 50% не растворимого в воде инертного вещества). Для приведения в действие рукоятку поворачиваем вниз и переворачиваем огнетушитель вверх дном, образующуюся пену направляем в очаг пожара. Емкость баллона 8.7л. Время действия 50-70 сек.; длина струи – 6-8 м.; количество пены – 40-55л.; кратность пены – 5; стойкость – 40 мин. | Все виды пожаров кроме электроустановок под напряжением и ценных материалов. |
|  | Ручной густопенный морской огнетушитель | ОП-М | Устройство и принцип действия см. ОП-5 Емкость 9л. Время действия 50-70 сек.; длина струи – 6-8 м.; количество пены – 40-55л.; кратность пены – 5; стойкость – 40 мин. | Все виды пожаров кроме электроустановок под напряжением и ценных материалов. |
|  | Ручные углекислотные огнетушители | ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8 | Емкость стальных баллонов соответственно – 2, 5 и 8л. Для приведения в действие необходимо взять баллон огнетушителя за рукоятку и, направив раструб-снегообразователь на очаг пожара медленно поворачивать маховичок против часовой стрелки. При переходе жидкой углекислотыкислоты в газообразную объем увеличивается примерно в 500 раз. Время непрерывного действия примерно 35 сек.; длина струи около 2м. | Тушение пожаров в электрических установках и приборах, находящихся под напряжением, для тушения особо ценных материалов. |
|  | Углекислотно-бромэтиловые огнетушители | ОУБ-3 ОУБ-7 | Емкость баллона соответственно 3 и 7л. Принцип действия см. ОУ-2, но вместо раструба насадок. Время действия – 35 сек. Длина струи – 3-4.5м. | Тушение пожаров при температуре окружающей среды от -60 до +600С и электроустановок, находящихся под напряжением. |
|  | Огнетушители порошковые | ОП-3 ОП-6 ОП-10 | Вес заряда ОП-6 – 4.5-6кг, ОП-10 – 7-10 кг. Порошковый заряд – кальцинированная сода. Приводятся в действие открыванием вентиля. Время действия – 70-80 сек. | Можно применять для тушения щелочных металлов. |