Приложение №3.[1.2.4]

| № урока | Тема урока | Изучаемый материал |
| --- | --- | --- |
| 13 | Закон Ома для полной электрической цепи. | §11,12 |
| Решите задачи. №35. В замкнутой цепи, содержащей источник тока с ЭДС ε = 12 В, протекает ток I = 2 А. Напряжение на зажимах источника U = 10 В. Найдите внутреннее сопротивление источника r и сопротивление нагрузки. №36. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника. №37. При замыкании источника тока на резистор сопротивлением R1 =10 Ом сила тока в цепи I1 = 1 А, а при замыкании на резистор сопротивлением R2 =4 Ом сила тока I2 = 2 А. Найдите ЭДС источника и его внутреннее сопротивление. |
| Домашнее задание: §11,12. №38. При подключении лампочки к батарее элементов с ЭДС 4,4 В вольтметр показал напряжение на лампочке 4 В, а амперметр – силу тока 0,25 А. Каково внутреннее сопротивление батареи? №39. Источник тока с ЭДС ε и внутренним сопротивлением r замкнут на реостат с переменным сопротивлением R. Постройте графики зависимости I(R) и U(R). |
| 14 | Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. | §13 |
| Домашнее задание: §13. №40. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключённом к элементу с ЭДС 1,1 В, сила тока равна 0,5А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента? №41. Для увеличения предела измерения амперметра с 2 А до 50 А к нему был подключен шунт сопротивлением 0,05 Ом. Найдите сопротивление амперметра. |
| 15 | Закон Джоуля-Ленца. | §14,15 |
| Решите задачи. №42. Найдите работу, совершённую силами электрического поля при прохождении зарядом 3 мкКл разности потенциалов 220В. №43. Электрическая печь для плавки металла потребляет ток 800 А при напряжении 60 В. Какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин? №44. Найдите сопротивление R двух одинаковых резисторов, если известно, что при подключении их к источнику тока с внутренним сопротивлением r мощность, выделяемая при их последовательном и параллельном соединении, одинакова. |
| Домашнее задание: §14,15. №45. В проводнике сопротивлением 20 Ом сила тока 15 А. Найдите количество теплоты, выделяемое в проводнике за минуту. №46. Электрические лампы, мощность которых Р1 = 60 Вт и Р2 = 40 Вт (при номинальном напряжении 110 В), включены последовательно в сеть с напряжением 220 В. Найдите мощность каждой лампы при таком включении. |
| 16 | Электрический ток в электролитах. Закон электролиза. | §16 |
| Решите задачи. №47. В результате электролиза из раствора Ag2NO3 выделилось 5,6 г серебра (электрохимический эквивалент серебра 1,12*10-6 кг/Кл). Рассчитайте электрический заряд, прошедший через раствор. №48. Какова масса меди, выделившейся за 1 ч на катоде, если сила тока через раствор медного купороса равна 5000 А? Электрохимический эквивалент меди 3,28*10-7 кг/Кл. №49. Для серебрения 12 ложек (площадь поверхности каждой 50 см2) через раствор соли серебра пропускается ток. Толщина покрытия должна составить 50 мкм. В течение какого времени должно проходить серебрение, если сила тока 1,3 А? Молярная масса серебра 0,108 кг/моль, валентность 1, плотность 10,5*103 кг/м3. |