Приложение №4.[1.2.4]

| Ф-11 | Контрольная работа №1 | Фамилия: |
| --- | --- | --- |
| «Закон Ома для участка цепи» | Вариант1 | Оценка: |
| Контрольная работа состоит из пяти заданий: первые три сформулированы в виде тестов с выбором одного правильного ответа из четырёх представленных, в четвёртой и пятой задачах требуется решение в развёрнутом виде. Уровень сложности заданий дифференцирован. Правильный ответ на каждое из первых трёх заданий оценивается в 1 балл, четвёртая задача – в 2 балла, пятая – в 3 балла. Оценка за контрольную работу выставляется в зависимости от суммарного балла, полученного вами за правильные ответы на вопросы и задачи, по следующей шкале: Суммарный балл 7 - 8 5 - 6 3 - 4 0 – 2 оценка 5 4 3 2 |
| Тест. 1. За направление электрического тока принимается направление движения под действием электрического поля… А. электронов; Б. нейтронов; В. положительных зарядов; Г. отрицательных зарядов. 2. Вблизи Земли концентрация протонов, испускаемых Солнцем (солнечный ветер), n = 8,7*10-4 м-3, а их скорость υ = 470 км/с. Найдите силу тока, принимаемого Землёй, в солнечном ветре. Площадь поверхности сферы радиусом R равна S = 4πR2. А. 83,4 мкА; Б. 83,4 мА; В. 83,4 кА; Г. 83,4 МА. 3. По вольтамперной характеристике проводника, изображённой на рисунке 3, определите, какой из проводников имеет наименьшее сопротивление. рис.3 А. 1; Б. 2; В. 3; Г. сопротивление у всех одинаково. Правильные ответы занесите в таблицу, указав знаком: А Б В Г 1 2 3 |
|  | Балл: |
| Найдите сопротивление участка цепи между точками А и В (рис.4). рис.4 |
|  | Балл: |
| Найдите напряжение между точками А и В (рис.5), если сила тока на этом участке цепи 3А. рис.5 |
|  | Балл: |