Технологическая карта изготовления изделия «Загадочная пирамида»

| № детали | № опера-ции | Название операции | Эскиз | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. 2. 3. 4. | Изготовление подставки. Выбор материала: дерево, рейка 20х50; Отрезание заготовок: 2 шт. L=380 2 шт. L=570; Сбивание каркаса гвоздями L=40; Проверка прямоугольности. |  | Линейка, ножовка, угольник, карандаш, молоток, гвозди L=40 |
| 2. | 1. 2. | Изготовление крышки подставки. Материал: ДВП, S=4. Вырезать деталь 610х380. Зачистить места реза. |  | Линейка, ножовка, угольник, наждачная бумага. |
| 1+2 | 1. 2. 3. | Сборка подставки. Наложить деталь 2 на деталь 1. Проверить прямоу- гольность. Сбить гвоздями L=25. |  | Угольник, молоток. |
| 3. | 1. 2. 3. 4. . | Изготовление фиксатора. Материал ДВП S=4 Вырезать деталь 610х380. Разметить квадрат 320х320 согласно чертежа Вырезать квадрат. Зачистить места реза. |  | Линейка, угольник, ножовка, лобзик, шило, наждачная бумага. |
| 4. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Изготовление рёбер пирамиды. Экономный раскрой. Материал ДВП S=4. Вырезаем прямоугольник 254х785 На длинной стороне отмечаем 314 мм, начиная с нижнего левого угла, от полученной точки ещё раз 314 мм. Затем операцию повторяем, начиная с правого верхнего угла. Полученные точки соединяем линиями. Вырезаем 4 треугольника. На боковых гранях треугольников снимаем фаски под углом (42(. Зачищаем места срезов. |  | Линейка, лобзик, рубанок, наждачная бумага. |
| 5. | 1. 2. | Изготовление ручки-петли. Материал: х/б ткань (кипер - лента). Отмеряем 300 мм. Отрезаем. |  | Линейка, ножницы. |
| 6. | 1. 2. 3. 4. | Изготовление предметного столика. Материал ДВП S=4. Расчёт размеров: столик должен располагаться на 2/3 высоты пирамиды, именно там расположена самая активная зона. Расчёт ведём исходя из подобия треугольников АВС и DВЕ. АС – ½ диагонали квадрата основания пирамиды. ВС – высота пирамиды = h DЕ/АС=ВЕ/ВС FH= 2х(314)2=444 АС=222 DЕ=АСхВЕ/ВС= =222х66,6/200=73 мм – это половина диагонали LN, отсюда LN=146 мм, LO= (LN)2/2 = 100 мм. Размер столика: 100х100. Вырезаем деталь. Снимаем фаску. Зачищаем поверхности. |  | Ножовка, рубанок. |
| 7. | 1. 2. 3. | Изготовление стойки столика. Материал: древесина брусок 20х20 L=130 мм. Отмеряем нужный размер. Отпиливаем в размер. Зачищаем поверхности. |  | Линейка, угольник, наждачная бумага. |
|  |  | Особенности сборки конструкции: корпус пирамиды собирается в последнюю очередь, при этом грани столика и нижнего фиксатора служат стапелем, в котором фиксируются грани пирамиды. После установки всех граней их скрепляют скотчем, а затем рёбра заливаются изнутри клеем «88». Не забудьте сверху прикрепить матерчатую петлю-ручку. |  |  |