Вариант решения:

R1I1+I2R2+IлRл=U

R2I2=I3R3

I1R3=I2(R2+R3)

Но Iл=I1=A

, тогда:

(1)

Обозначим

Умножим на A и правую,

и левую части равенства (1)

Получим:

RA2–UA+P=0

Rл1=4 Ом       такое сопротивление при токе 5А возможно

Rл2=400 Ом   слишком большое сопротивление при токе 0,5А – невозможно, лампа не горела бы, следовательно ток, показываемый амперметром, равен 5А

I3=I1–I2=A–I2=3А

Вычисления(Приложение 3)

Ответ:

I1=Iл=A=5A

I2=2А

I3=3А

Rл=4 Ом

V=90В

# Text boxes

R1

R2

R3

I1

I3

I2

U