Группа 2

Название проекта:               Взрыв мотоцикла(для учителя)

В журнале мы прочли следующую заметку: «Когда шофер переливал из ведра через пластмассовую воронку бензин в топливный бак мотоцикла, неожиданно между краем воронки и ведром проскочила искра, а затем из горловины бака возник факел горящего бензина. Источником воспламенения бензино-воздушной смеси стал разряд статического электричества». 
Решили выяснить это действительно так или факты несколько преувеличены.

Проблема – Выяснить действительно ли взрыв произошло по причине

электризации двух разнородных поверхностей и как избежать

подобных несчастных случаев.

Гипотеза – вследствие трения 2х разнородных веществ  заряжаются оба тела.

Причем  пластмассовая воронка одним знаком, а бензин другим.

Между противоположными зарядами проскакивает искра и бензин

воспламеняется.

Задачи:

- Смоделировать (провести) физический эксперимент, доказывающий, что при взаимодействии вещества с пластмассовой воронкой оно заряжается.

- Выяснить воронка из какого вещества буде менее опасна в использовании.

Гипотеза была проверена экспериментально: рассказывается ход эксперимента

Результат эксперимента – при движении песка по пластмассовой воронке электроскоп показал, что песок заряжен, следовательно,  воронка тоже заряжена, так как при взаимодействии оба тела заряжаются. При прохождении песка по железной воронке электроскоп показал, что песок не заряжен. Значит и воронка тоже незаражена.

По результатам эксперимента мы заделали вывод: Во избежание подобных разрядов при хранении, транспортировке и заправке горючего  рекомендуется применять только металлические ведра, канистры и воронки и не использовать пластмассовые емкости.

Этапы защиты проекта.

- Сообщается название проекта.

- Зачитывается заметка из журнала.

- Называются:

  - Проблема эксперимента;

  - Гипотеза;

  - Задачи.

- Рассказывается ход эксперимента.

- Сообщаются результаты эксперимента и делаются выводы.