Группа 1

Г Р О М О О Т В О Д.

Молния – это величественное и грозное явление природы, невольно вызывающее у нас чувство страха. Долгое время человек не умел объяснять причин грозовых явлений.

Объяснение данному природному явлению дал М. В. Ломоносов. Оно было таким, в земной атмосфере воздух находится в постоянном движении. Благодаря трению восходящих и нисходящих воздушных потоков друг о друга частички воздуха электризуются и, сталкиваясь с капельками воды в облаках, отдают им свой заряд. Таким образом, в облаках с течением времени скапливаются весьма большие заряды. Они-то и являются причиной молний. Рассмотрим, как это происходит, и какие меры можно принять, чтобы защитить себя от молнии.

Объяснение действия громоотвода.

| Отрицательный заряд в нижней части грозового облака наводит на поверхности земли положительные заряды. Это может вызвать разрушительный удар молнии. |  |
| --- | --- |
| Чтобы защитить дом от удара молнии надо на крышу устанавливают заземленный громоотвод. |  |
| Возле острия громоотвода образуется много положительных ионов. |  |
| Оттекая вверх ионы, ослабляют электрическое поле, что не редко предотвращает удар молнии. |  |
| Если же молния все-таки ударит, она попадет в громоотвод и уйдет в землю, не причинив зданию вреда. |  |

5. Исследование веществ на характер проведения электрических зарядов.

Приборы и материалы: электрометр, стеклянная палочка, лист бумаги, металлический стержень, пластмассовый стержень или линейка.

Порядок выполнения работы

| Наэлектризуйте трением, стеклянную палочку о бумагу. |  |
| --- | --- |
| Одновременно прикоснуться к электроскопу заряженной палочкой и пластмассовым стержнем, как показано на рисунке. Ответить на вопрос: Что произойдет с электроскопом? | Пластмассовый стержень. |
| Одновременно прикоснуться к электроскопу заряженной палочкой и металлическим стержнем, как показано на рисунке. Ответить на вопрос: Что произойдет с электроскопом? | металлический стержень |
| Заделайте вывод. |  |