Урок №3 «Перекрытия и полы. Внутренние перегородки».

Цели:

- Продолжать формировать навыки работы с ArCon Home2 «Визуальная архитектура» с чертежами.

- Развивать глазомер, образное, пространственное мышление, творческие способности.

- Воспитывать: чувство товарищества, вежливость и деликатность между членами группы, взаимопомощь, трудолюбие, терпение.

Задачи:

- Учить использовать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках при выполнении практической работы.

- Развивать интерес детей к предмету занятия. Развивать двигательную сноровку, взаимоконтроль, самоконтроль.

- Воспитывать аккуратность, деликатность и уважение друг к другу, трудолюбие, усидчивость.

Тип урока: комбинированный.

Формы работы: групповая и индивидуальная.

Материалы и оборудование:

- Учебники, плакаты,

- персональный компьютер,

- программа ArCon Home2 «Визуальная архитектура»

- мультимедийный проектор,

- образцы рисунков и проектов выполненных в ArCon Home 2

План урока.

- Орг. момент.

- Повторение (разминка).

- Технические сведения.

- Практическая работа.

- Подведение итогов.

## Ход урока.

1. Орг. момент.

- готовность к уроку, дежурные;

- проверка готовности к уроку, формирование групп.

— Тема урока “ Перекрытия и полы. Внутренние перегородки ”.

Перекрытия – это горизонтальные конструкции, разделяющее пространство здания на этажи; они бывают междуэтажные, чердачные, надподвальные. Как и стены перекрытия образуют остов и обеспечивают устойчивость здания. Перекрытия воспринимают вертикальные нагрузки. – вес людей, предметов обстановки, оборудования и т.п., передают их на стены или колонны и обеспечивают пространственную жесткость здания. Они должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, звуко- и теплоизоляции. Материал перекрытий бывает из дерева, железобетона, армосиликата и др.

Полы – могут быть монолитные (бесшовные) и составленные из отдельных элементов(брусчатые, паркетные, плиточные), кроме того полы настилают из рулонных материалов (линолеум, релин и т.д.) Пол состоит из верхнего покрытия (чистый пол) и основание.

Перегородки – это тонкие ненагруженные стены, установленные для разделения внутреннего пространства здания на помещения: квартиры, комнаты, кухни, санузлы и др. Они должны иметь малую массу, быть трудносгораемыми и иметь хорошую звукоизоляцию. По материалам подразделяют на гипсобетонные, гипсошлаковые, асбестоцементные, из ячеистых бетонов, кирпичные и деревянные.

Продолжаем учиться работать с ArCon Home2 «Визуальная архитектура» Для полов и потолков, а также для плит перекрытия можно назначать материал с помощью следующего диалога: С помощью трех (или двух) закладок, можно выбрать, какой области необходимо назначить цвет и текстуру. Каждая страница диалога, открывающаяся по закладке, имеет поля для назначения цвета и текстуры, опцию смешать цвет и текстуру, а также - область Размеры текстуры. Если для назначения цвета нажать на кнопку. Определить, то можно соответствующим образом изменить цвет. Этот цвет будет использоваться только тогда, когда Вы выберете в поле текстура значение<не существует> или активизируете опцию смешать цвет и текстуру. Если выбрать для текстуры <не существует>, то за основу берется заданный цвет, если, при этом выбрать какую-либо текстуру и отметить опцию смешать цвет и текстуру, то в результате Вы получите комбинацию цвета и текстуры. Текстура выглядит так, как будто Вы смотрите через цветное стекло, причем, цвет этого стекла соответствует заданному цвету. Если опция смешать цвет и текстуру не включена, но одновременно выбрана текстура, то цвет игнорируется. С помощью команды поворот, можно расположить текстуру не прямо, а, например, по диагонали. Таким образом, можно уложить по диагонали кафель в ванной комнате. Если Вам необходимо сохранить введенные в диалоге данные и использовать их при следующем запуске ArCon, нажмите на кнопку Стандарт.В обычном случае, Вам не приходится самостоятельно устанавливать перекрытие, так как ArCon, если помещение замкнуто, устанавливает перекрытие автоматически. Вместе с тем, Вам предоставляется возможность самостоятельно создавать плиты перекрытия, например, при конструировании террасы. Для этого, в режиме конструирования используется кнопка. Плиты перекрытия устанавливаются всегда на той же высоте, что и остальные перекрытия актуального этажа. Чтобы создать плиту перекрытия, необходимо сделать следующее: Сначала выберите режим установки плит перекрытия с помощью кнопки. Затем следует выбрать на панели «Как» один из двух вариантов ввода  или. С помощью кнопки  создаются прямоугольные плиты перекрытия, ввод данных для которых происходит так же, как и для крыш прямоугольного контура. С помощью кнопки  создаются плиты перекрытия произвольной формы. Ввод данных аналогичен созданию многоугольной крыши. Параметры плит перекрытия Так же, как и для всех элементов, создаваемых в режиме конструирования, существует две возможности для установки параметров плит перекрытия: либо щелчком правой клавишей мыши на кнопке, либо выбором одной из уже установленных плит перекрытия в режиме выбора . Выбрав плиту перекрытия, щелкните дважды клавишей мыши на ее изображении, в результате чего появится диалог для данной плиты.

4. Практическая работа.

Учащиеся продолжают работу с созданием виртуального здания.

1. На уже имеющиеся стены, необходимо установить полы и перекрытия.

2. Провести планировку дома, и разделить на отдельные комнаты с помощью перегородок

5. Подведение итогов.

Учащиеся анализируют работу, подводят итоги. Учитель подводит итог, выставляет оценки и перечисляет, что ученики делали на уроке.