Практикум решения задач по статике.

К задачам статики относятся задачи, в которых рассматриваемые тела находятся в равновесии, несмотря на наличие у них центра вращения или закреплённой оси вращения.

I условие: равенство нулю векторной суммы всех действующих на тело сил (согласно первому закону Ньютона).

II условие: равенство нулю алгебраической суммы моментов сил (т.е. суммы с учётом всех плюсов и минусов перед моментами сил), действующих на него со стороны других тел.

Учащимся предлагается решить ряд задач на закрепление полученных знаний.

- Однородная балка лежит на платформе так, что один её конец на ¼  длины свешивается с платформы. К свешиваемому концу прилагают силу, направленную вертикально вниз. Когда эта сила становится равной F=2500 Н, противоположный конец балки начинает подниматься. Найти массу балки.

- Двое учеников несут шест длиной   и массой m = 16 кг. Тот ученик, который идёт впереди, держит шест на расстоянии  от конца шеста, а тот, который идёт позади, держит шест за другой конец. Найти силы давления F1 и F2, испытываемые каждым учеником со стороны шеста.

- Стержень длиной =1 м изготовлен наполовину из алюминия, наполовину из меди. Где находится центр тяжести С этого стержня (x-?). Плотность алюминия

=2,7 . 103 кг/м3., =8,9. 103 кг/м3.

- (экспериментальная) Определите массу произвольно выбранного тела с помощью рычага. Оборудование: рычаг, набор грузов, тело неизвестной массы.

- (экспериментальная) Установить соотношение между моментами сил, приложенных к плечам рычага при его равновесии. Уравновесить грузы  массами 2m и 3m. Оборудование: рычаг, набор грузов, линейка.

МИНИ-ТЕСТ по Статике.

А1. От каких величин зависит вращательное действие силы:

- от величины силы; от направления силы.

- от величины силы; от точки приложения силы; от направления силы.

- от точки приложения силы; от оси вращения; от направления силы.

А2. Применение механизмов позволяет получить выигрыш:

- в работе, в силе, но не в расстоянии;

- либо в силе, либо в расстоянии, но только не в работе;

- либо в расстоянии, либо в работе, но только не в силе.

А3. Положение равновесия, при выведении из которого равновесие тела

не нарушается называют:

- устойчивым;

- безразличным;

- неустойчивым.

А4. Какое из соотношений верно:

А5. Определить неизвестную величину  в примере, показанном на рисунке:

- 2 м

- 2,5 м

- 4 м

А6.  Определить неизвестную величину в примере, показанном на рисунке:

- 2 Н

- 1,8 Н

- 2,8 Н

# Оценочный лист

Ученика (цы) _________________________________

### тест

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ |  |  |  |  |  |  |

## количество правильных ответов__________

оценка__________

# Text boxes

1 Н

1 Н

4 Н

5Н

Fт -?