Приложение 1.

Крекинг разложение

| Термический, tْ = 470ْ - 550ْ. | Каталитический, tْ = 400ْ, катализатор – природные глины, алюмосиликаты |
| --- | --- |
| мазут | газойль |
| Алкан алкан + алкен | 1) расщепление как в левой колонке; 2) изомеризация; 3) ароматизация алканов; 4) алкилирование; протекают одновременно |
| Бензин: (+) высокое октановое число (-) нестоек при хранении (много алкенов) а) его этилируют б) ядовитый выброс | Бензин: (+) высокое октановое число (самое высокое) (+) устойчив при хранении |