Приложение 2

1.Цель работы: ознакомится с устройством

инструмента называемого

рейсмусом.

2. Проблема:     отсутствие данного прибора

в современных условиях и

наглядного пособия в кабинете

математики

3.Продукт:         прибор рейсмус, как наглядное  пособие для кабинета математики.

Работу выполнил  Дмитрий Максимов

- Слово рейсмус произошло от немецкого peisen - чертить и    mass -мера.

- Это инструмент, применяемый при разметке.

- Он состоит из двух реек, основания, в котором есть фиксатор, фиксирующий ход реек. На рейках расположены металлические иглы, которые наносят размётку на поверхность обрабатываемой детали.

- Используется для проведения на заготовке разметочных линий, параллельных выбранной базовой линии, или перенесения размеров с чертежей на заготовку. Обычно представляет собой стойку с зажимом, в который закрепляется чертилка.

- Рейсмус применяется в металлообработке, он служит для прочерчивания рисок, перенесения размеров с масштабной линейки на заготовку, измерения линейных размеров.

- В столярном деле используют рейсмус в виде колодки с двумя параллельными брусками, имеющими на одном из концов чертилки для прочерчивания рисок параллельных кромке.

- Широко в столярном деле используют рейсмусовый станок для плоского фрезерования досок, брусьев или щитов в размер по толщине.

- Вывод:   я считаю, что рейсмус можно использовать и в современных условиях,

как простой надежный инструмент.