Приложение №8

Задание 1. В представленной цепи  ползунок реостата переместился так, что лампочка стала светить ярче. Как при этом изменилось показание вольтметра? Куда передвинули ползунок реостата?

Задание 2. Собрана электрическая цепь.  Что произойдет с показаниями амперметра и вольтметра, если выкрутить Л1?Л2?

Задание 3. Два одинаковых источника тока с ЭДС = Е каждый соединены параллельно. Чему равны показания вольтметра с большим внутренним сопротивлением, подключенного к точкам А и В?

Ответ: Е.

Задание 4. Какова ошибка измерения ЭДС источника тока, если школьный вольтметр, присоединенный к его полюсам, показывает 4 В, внутреннее сопротивление источника тока 0,55 Ом, а сопротивление вольтметра 700 Ом?

Ошибка незначительная, ею можно пренебречь и считать, что вольтметр измеряет ЭДС.