# Приложение 1

§ 2. Ежесменное техническое обслуживание

При ежесменном техническом обслуживании трактора выполняют следующие операции.

1. Ослушивают работу дизеля, механизмов трансмиссии и ходовой части трактора (ненормальные шумы и стуки должны отсутствовать).

2. Проверяют работу контрольных приборов, звукового сигнала, приборов освещения и световой сигнализации, стеклоочистителя.

3. Определяют исправность гидравлической навесной системы и гидроусилителей.

4. Проверяют наличие свободного хода рычагов и педалей управления, тормозов, главного сцепления.

5. Останавливают дизель и сразу же на слух проверяют работу центробежного масляного фильтра.

6. Очищают трактор от пыли и грязи. Выясняют состояние наружных креплений деталей и сборочных единиц. Убеждаются в отсутствии течи топлива, масла, охлаждающей жидкости, электролита.

7. Производят дозаправку отстоенным или профильтрованным дизельным топливом основного бака трактора и при необходимости доливают топливную смесь в бак пускового двигателя.

8. Проверяют уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости доливают ее.

9. Определяют уровень масла в поддоне картера дизеля (через 15...20 мин после его остановки) и при необходимости доливают масло до уровня верхней метки масломерной линейки.