Инструкция  к лабораторной работе

«Опытная проверка закона  Гей-Люссака»

Оборудование: стакан с водой комнатной температуры, сосуд, наполненный горячей водой,  пробирка с пробкой, термометр, линейка.

Для проверки закона Гей-Люссака, достаточно измерить объем и температуру в двух состояниях при постоянном давлении и проверить справедливость равенства (V1/V2)=(T1/T2). Это можно осуществить, используя воздух при атмосферном давлении.

- Пробирка открытым концом вверх помещается на 3 минуты в цилиндрический сосуд с горячей водой. В этом случае объем воздуха V1 равен объему стеклянной пробирки, а температура T1 – температуре горячей воды. Это – первое состояние.

- Чтобы при переходе воздуха в следующее состояние его количество не изменилось, открытый конец пробирки, находящейся в горячей воде, плотно закрывают пробкой. После этого пробирку вынимают из сосуда с горячей водой и пробирку, закрытым концом вниз, опускают в стакан с водой комнатной температуры, а затем прямо под водой вытаскивают пробку.

- По мере охлаждения воздуха в пробирке вода в ней будет подниматься. После прекращения подъема воды в пробирке объем воздуха в ней станет равным V2<V1, а давление p=pатм-ρgh. Чтобы давление воздуха в трубке вновь стало  равным атмосферному, необходимо изменять глубину погружения трубки до тех пор, пока уровни воды в трубке и в сосуде не выровняются. Это будет второе состояние воздуха.

- Отношение объемов воздуха в трубке в первом и втором состояниях можно заменить отношением высот воздушных столбов в пробирке в этих состояниях, если сечение пробирки постоянно по всей длине

- Поэтому в работе следует сравнивать отношения  (L1/L2) и (T1/T2). Длина воздушного столба измеряется линейкой, температура  - термометром.

Проведение эксперимента, обработка результатов

- Измерьте длину L1 стеклянной пробирки и температуру воды в цилиндрическом сосуде T1.

- Приведите воздух в пробирке во второе состояние так, как об этом сказано выше. Измерьте длину L2 воздушного столба в пробирке и температуру воды в стакане T2.

- Для вычисления отношений используйте готовую таблицу в ноутбуке.

- Заполните ячейки. (желтого цвета) Приложение4

- Сравните отношения L1/L2 и T1/T2.

- Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака.

ОТЧЕТ

Список учащихся:

1.________________

2.________________

3.________________

Цель лабораторной работы: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

1. Сравнить график, полученный экспериментально с теоретическим. (Объяснить расхождения с теоретическим графиком).

2. Сформулировать закон ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Ответить на вопросы:

1.Почему после погружения стеклянной пробирки в стакан с водой комнатной температуры и после снятия пробки вода в пробирке поднимается?____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Почему при равенстве уровней в стакане и пробирке давление воздуха в пробирке равно атмосферному?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Для групп 1,2