Инструкция  к лабораторной работе

«Опытная проверка закона  Бойля-Мариотта»

Оборудование: две стеклянные трубки, соединенные резиновой трубкой и заполненные водой (одна трубка с закрытым концом)

Для проверки закона Бойля-Мариотта, достаточно измерить объем и давление в трех состояниях при постоянной температуре (комнатной) и проверить справедливость равенства р1V1= р2V2= р3V3. Это можно осуществить, используя следующую установку.

- В обоих сосудах установить жидкость на одном уровне, заткнуть трубку А платилином. Газ в закрытой трубке находится под атмосферным давлением р1=H1 мм рт.ст, которое можно определить по барометру. Измерить объем V1 воздуха в левом колене А с точностью до мм.

- Затем поднимите правое колено В сообщающихся сосудов вверх, тогда объем газа в закрытой трубке будет V2, а его давление р2=H1+h, равное атмосферному давлению, сложенному с высотой столбика в правом колене, относительно уровня в левом колене А.

- Опуская правое колено В сообщающихся сосудов, тогда объем в трубке будет V3,  а его давление р3= H1-h1, равные разности между атмосферным давление и столбиком ртути в левом колене А, относительно уровня в правом колене.

- В работе следует сравнивать произведения рV в трех состояниях. Длина воздушного столба измеряется линейкой, добавочное давление  - линейкой. (рдобав=ρводы*g*h)

- Объем воздуха в левом колене А определяется V=длина столба воздуха*S, так как S не изменяется, достаточно определять длину.

Проведение эксперимента, обработка результатов

- После того как жидкость в обоих коленах установится на одном уровне, заткните левое колено А пластилином и измерьте длину H1 столба воздуха в левом колене А.

- Измерьте атмосферное давление по барометру р1.

- Поднимите правое колено В примерно на h=30 см. При этом давление воздуха в левом колене А увеличивается на h.

- Опустите правое колено В примерно на h1=30 см. При этом давление воздуха в левом колене А уменьшится на h1.

- Для вычисления произведений рV используйте готовую таблицу (файл отчет №5 (Excel) находится на Рабочем столе).

- Заполните ячейки (желтого цвета). Приложение6.

- Сравните произведения р1V1 ,  р2V2,  р3V3 .

- Сделайте вывод о справедливости закона Бойля-Мариотта.

ОТЧЕТ

Список учащихся:

1.

2.

3.

Цель лабораторной работы: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

1. Сравнить график, полученный экспериментально с теоретическим. (Объяснить расхождения с теоретическим графиком).

2. Сформулировать закон ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Ответить на вопросы:

- Как можно объяснить сточки зрения молекулярно-кинетической теории газа закон Бойля-Мариотта?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

- При больших давлениях газа наблюдается отступление от закона Бойля-Мариотта. Как вы думаете почему?

__________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Для групп 5 ,6, 7