Приложение 3.

Инструкционная карта.

Выполнение панно в технике аппликации.

Материалы, инструменты, оборудование: лоскуты ткани, клеевой материал, нитки, иглы, ножницы, лекала,  карандаш, швейная машина, утюг; планка.

Последовательность выполнения:

# Подготовка основы

- Заметать и застрочить боковые срезы основы. Ширина  шва 7 мм.

- Приутюжить боковые срезы.

- Обработать верхний срез швом вподгибку с закрытым срезом так, чтобы в образовавшееся пространство проходила планка.

- Выдернуть нити по нижнему срезу основы. Длина бахромы 50 мм.

## Выкраивание деталей

- Наложить лекала деталей на лицевую сторону ткани.

- Обвести лекала карандашом.

- Выкроить детали.

## Сборка

- Наложить детали на основу и приклеить, используя клеевой материал.

- Вставить планку.