Лабораторная работа  по теме:

«Построение модели интерференционного спектра»

Цели урока:

- Уметь создавать модель в соответствии с поставленной задачей;

- Уметь применять возможности электронных таблиц для решения задач;

- Отработка навыков решения задач на условие интерференционного максимума.

Вариант1: Темно – красный и Зеленый.

Вариант2: Красный и Сине – зеленый.

Вариант3: Оранжевый и синий.

Вариант4: желтый и Фиолетовый.

Вариант5: Красный и Темно – фиолетовый.

Вариант6: Оранжевый и Зеленый.

Вариант7: Темно – красный и желтый.

этап  Решения задачи.   физика.

Задача.

Два когерентных источника S1 и S2 испускают монохроматический свет. Определить, на каком расстоянии от точки О на экране будет первый максимум освещенности,

если ОС = 5м и S1S2 = 1мм. (Длина волны по таблице).

| (, нм | 761 | 687 | 656 | 589 | 527 | 486 | 430 | 397 | 393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Темно – красный | Красный | Оранже-вый | Желтый | Зеленый | Сине – зеленый | Синий | Фиоле-товый | Темно – фиолетовый |

С

S1                     S2

А                   О              В

этап  Решения  задачи.  информатика.

Используя возможности ЭТ постройте модель интерференционного спектра с первого по пятый максимумы освещенности в обе стороны от центрального для двух цветов.

Для этого:

- внесите необходимые данные в таблицу;

- задайте столбец с шагом;

- по результатам значений первого спектра и шага  постройте диаграмму   (тип – точечная,  вид – без соединения);

- скопируйте данную таблицу (в которую не входит значение шага) и поместите ее справа от исходной таблицы;

- используя панель инструментов «Рисование» нанесите данные, полученные для второго спектра, на имеющуюся диаграмму.

По результатам построенной модели сделайте выводы об особенностях интерференционного спектра.