# Приложение № 3

# Картины из бересты

Издревле на севере и востоке России вместо шпона или дерева использовалась береста. Наборные берестяные сюжеты встречаются у ненцев, у якутов, в Центральной России, в Вологодской, Костромской и Нижегородской областях. А техника исполнения такая же, как и в разновидностях мозаики:  инкрустации, интарсии, маркетри.

Цвет бересты зависит от вида березы и места ее произрастания, а также от возраста дерева и может быть от белого до  желтовато-коричневого. Подбирая оттенки и цвета в соответствии с художественным замыслом, по принципам сочетания и контраста, вы можете создавать достаточно сложные в цветовом отношении произведения.

Занимаясь мозаикой, очень важно  учитывать сочетаемость цветов, их зрительное восприятие, законы композиции. Вы должны знать, что  цвета бывают теплыми или холодными, что увеличение или уменьшение отдельных деталей рисунка создает кажущееся удаление или приближение к зрителю, а  близкие по цвету части рисунка на расстоянии сливаются. Текстура бересты  может существенно меняться при восприятии в зависимости от удаленности зрителя и искусственного освещения. Светлые части рисунка на темном фоне обычно кажутся человеку больше, а темные на светлом фоне - меньше истинных размеров. Если на однотонную поверхность бересты нанести ажурный рисунок яркого, интенсивного цвета, то фон приобретет оттенок, близкий к цвету рисунка. Влияние контраста снижается, если границу между разными тонами бересты обвести темным или светлым контуром. Темный контур создает впечатление тени, а светлый - выделяет рисунок. Только учитывая все эти принципы, можно создать по-настоящему ценное в художественном отношении произведение.

# Приемы работы

Немаловажное значение для мозаичной картины имеет выбор  рисунка. Он  не должен состоять из  большого количества мелких деталей, так как возможности текстуры и цвета бересты достаточно ограничены. Кроме того, важен и размер рисунка. Он не должен быть слишком большим - в этом случае берестяной рисунок получится несколько грубоватым, и не должен быть слишком маленьким - это сделает  его невыразительным и трудноисполнимым.

Выбранный рисунок по частям перерисовывают на бересту определенной текстуры, при этом учитывают направление полосок рисунка и цвет.

Затем кусочки бересты наклеивают на бумагу и только после этого вырезают.

При вырезании обязательно нужно совмещать сопредельные части рисунка, для того чтобы соблюсти точность.

После того как все части рисунка вырезаны, их раскладывают  на соответствующее рисунку место и еще раз проверяют правильность вырезания, а также подбор по цвету и рисунку текстуры. Если все сделано правильно, можно наклеивать бересту на основу.

Вырезанные из бересты фигурки, отдельные сценки из жизни и охоты, орнаменты можно наклеивать на различные берестяные изделия или какой-либо фон, например, дерево, картон или фанеру. Этот метод называется аппликация, или накладной рисунок.

Этот метод знаком детям еще в начальной школе и у учащихся 5-х классов затруднений не вызывает.

Для облегчения работы по составлению композиции детям можно предложить набор основных и дополнительных деталей.

Животный мир Камчатки                                                   Вулканы Камчатки

# Инструкционная карта.

# Изготовление  картины  из  бересты

# Задание:  Из предложенных деталей собери картину.

# Недостающие детали придумай сам (а), лишнее убери

Оборудование: картон, береста, природный материал, карандаш,

копировальная бумага, клей ПВА, кисточка,

выжигатель

# Ход работы:

1. Переведи детали на кальку или другую бумагу с двух сторон.

2. Составь на отдельном листе композицию нужного размера.

# Не забудь, что 5 мм с каждой стороны закроет рамка.

3. Вырежи основу картины из картона.

4. Наложи  кальку с рисунком на нужный участок бересты и

переведи его одним из способов:

| Вид бересты | Способ перевода рисунка |
| --- | --- |
| мягкая эластичная | продавливанием |
| толстая, сухая | зеркальное (симметричное) копирование на обратной стороне |
| тонкая, хрупкая | наклеивание зеркальной (симметричной) выкройки на обратную сторону |

5. Вырежи детали из бересты с припуском по линии низа.

# Убери  рабочее  место.

6. Наклей детали в следующей последовательности :

небо -  вулкан - сопки - лес - поляна - медведь - облака – ветки.

# Для лучшего приклеивания деталей, выдержи картину под прессом,

# рисунок при этом вложи между  листами бумаги.

7. Прорисуй выжигателем медведю мех и морду.

# Работай выжигателем по наклеенной или толстой  бересте, т.к.

тонкая береста сразу прогорает.

# Соблюдай правила техники безопасности !

8. По желанию оформи картину природным материалом.

9. Вставь работу в рамку.

# Основные детали  для изготовления

# картины из бересты

# Дополнительные детали для изготовления

# картины из бересты

# Сувенир «Ангел»

- Вырезать детали и оформить их по желанию.

- Склеить туловище, руки, нагрудник.

- Сложить полосу для крепления головы петлей и проклеить место соединения. Один конец полосы должен быть спрятан в голову, другой должен выступать на 2,5-3 см. Он нужен для крепления головы к туловищу.

- Вырезать заготовку для головы в форме вытянутого треугольника. Длина треугольника зависит от толщины бересты и подбирается экспериментально (примерно 25 –30 см ).

- Приклеить основание треугольника к петле, плотно обкрутить его вокруг петли и кончик подклеить (так обычно делают бусы-закрутки).

- На заготовке нагрудника  по краям места склеивания сделать 2 надреза, не доходя до верха примерно 1,5 см.

- Собрать изделие. На голову надеть воротник, оплечье с нагрудником, туловище. Края и переднюю часть нагрудника подклеить к туловищу. Сзади под полоску вставить крылья, край полоски подклеить. Приклеить на место руки.

Для склеивания этого изделия лучше пользоваться клеем «Момент».

# Инструкционная карта.

# Изготовление объемного изделия из бересты

Инструменты и материалы: ножницы, линейка, нож- косяк,

пробойник, пустая ручка,

кисточка, береста, картон, клей ПВА,

масло растительное, ветошь

# Ход работы

# Боковая  часть:

1. Вырезать из бересты две полосы одинаковой ширины:

длина бересты для рубашки на 3 мм больше,  чем длина бересты для внутренней  части .

2. С каждой стороны заготовки рубашки отступить 5 мм. и прочертить линии непишущей ручкой.

3. Оформить рубашку  по желанию: выжиганием, резьбой, росписью,

аппликацией.

4. Вырезать замки.

5. Соединить рубашку замком внутрь, внутреннюю часть - замком

наружу.

6. Вставить внутреннюю часть в рубашку и проклеить (желательно).

# Изготовление дна:

1. Вырезать 2 дет. из бересты и 1 деталь из тонкой фанеры или ДВП  нужного размера и формы.

2. Склеить детали так, чтобы с двух сторон оказалась береста.

Уложить донышко под пресс. ( Для этого можно использовать вес своего тела).

# Соединение:

1.  Смазать рубашку маслом. Пробить отверстия, отступив от края

5 мм, расстояние между центрами отверстий 6-7 мм.

2. Обшить край изделия лыком шириной 2-3 мм.

# Сборка:

Смазать клеем узкую полоску по нижним отверстиям и вставить

дно (очень плотно).

# Инструкционная карта.

# Розы из бересты

Инструменты  и  материалы: береста, клей “Момент”, проволока,

ножницы, шило, подкладная доска,

пустая шариковая ручка, ветошь

# Ход работы

- Вырезать заготовки:  большой лепесток – 5 дет.;  средний лепесток – 4 дет.; маленький лепесток – 3 дет.; серединка цветка – 1 дет.; чашелистик – 1 дет.; лист – 1-2 дет.

- Опустить детали в горячую воду.

Соблюдайте правила безопасной работы!

3.	Сделать надрезы по низу каждого лепестка, кроме серединки, на 5 мм.

4.	Закрутить лепестки.

5.	Склеить разрезы.

6.	Сделать отверстия шилом в нижней части лепестков, отступая от

края  3-4 мм.

# Работать только на подкладной доске!

# 7.Собрать цветок  (начинать с самых маленьких лепестков и подклеивать их).

# Надеть чашелистик и тоже подклеить.

8.Оклеить стебелек самой тонкой берестой и вклеить листья.

9.Свернуть серединку конусом, склеить. По низу сделать надсечки и

завернуть их внутрь.

# 10.Вклеить середину.

# Инструкционная карта в картинках

# Розы из бересты

# Text boxes

Кромка леса