# Text boxes

Тавровое соединение

Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к основной поверхности другого элемента

Угловое соединение

Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом друг к другу и сваренных вместе примыкания их краев

Торцевое соединение

Сварное соединение, в котором основные поверхности примыкают друг другу без перекрытия торцов

Нахлесточное соединение

Сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга

Стыковое соединение

сварное соединение двух плоских или трубных элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями

Сварное соединение

неразъемное соединение элементов, выполненное сваркой