|  | П | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Резисторы Rо = R1 + R2 - токи всех приборов равны, - общее напряжение равно сумме напря – жений, - общее сопротивление возрастает | 1 1 1 --- = --- + --- Rо- R1 R2 - напряжения всех приборов одинаковы, - токи в узлах суммируются, - общее сопротивление уменьшается |
|  |  | 1 1 1 2. Конденсаторы --- = --- + --- С о С1 С2 - заряды частично нейтрализуются, общий заряд уменьшается, - заряды всех конденсаторов равны, - общая электроемкость уменьшается. | С о = С1 + С2 - заряды конденсаторов суммируются, - общая электроемкость возрастает,= |
|  |  | 3. Катушки Lо = L1 + L2 - индуктивность равна сумме индуктив- ностей . | 1 1 1 --- = --- + --- Lо L 1 L2 - общая индуктивность уменьшается. |
|  |  | 4. Источники тока а/ при 1 =2 о = n1 б/ при 1 › 2 о = 1 + 2 rо = r1 + r2 - при последовательном соединении ( + ) по- люс соединяется с ( - ) полюсом, - ЭДС батареи равна сумме ЭДС отдель – ных элементов, - внутренние сопротивления элементов суммируются, в/ встречное соединение источников – ис- точники соединены «параллельно» ,но раз- ноименными полюсами. при 1 =2 о = 0 при 1 ›2 о = 1 - 2 1 1 1 --- = --- + --- rо r1 r2 - общая ЭДС равна разности обоих ЭДС, - источник с меньшим ЭДС служит только нагрузкой, - больший источник изнашивается. | а/ при 1 = 2 о = 1 1 1 1 --- = ---- + ---- r о r1 r 2 - при параллельном включении соединяются одноименные полюси, - суммарная ЭДС равна ЭДС одного источ- ника - общее внутреннее сопротивление батареи элементов уменьшается, б/ при 1 › 2 о = 1 - общая ЭДС равна большему значению ЭДС, - в выключенном состоянии через слабый источ- ник идет ток, - основной источник изнашивается, - на практике параллельно соединяют только одинаковые источники. |
| 5. Пружины - при последовательном соединении на пружины действует одна и та же сила, - суммируются деформации пружин, - общая деформация возрастает поэтому суммарная жесткость уменьшается. 1 1 1 --- = --- + --- ко к1 к2 | - при параллельном соединении деформации пружин одинаковы , - суммируются силы упругости обоих пру- жин, к о = к1 + к2 |