Опыт №1 Картезианский водолаз

Ход эксперимента: Возьмите бутылку с водолазом (пипетка) не бултыхая, не переворачивая и не открывая поставьте на кафедру; Внимательно исследуйте, что происходит при легком нажатии на бутылку, обратите внимание, как ведет себя пипетка(водолаз), Исследуйте изменяется ли уровень воды в пипетке при нажатии на бутылку; Исследуйте имеет ли значение в какой точке бутылки происходит ваше воздействие, отследите есть ли разница в поведении пипетки(водолаза), если нажать на бутылку внизу, вверху или посередине. Объясните данные явления, какой закон объясняет данное явление; Вывод представьте в письменном виде. Устный ответ проводить по плану.

ВЫВОД:

Опыт №2 Магдебургские тарелки

Ход эксперимента: Сложите вместе два полушария, присоедините шланг от ручного насоса; При помощи ручного насоса выкачайте воздух из полости между полушариями, закройте кран (повернуть поперек трубки), теперь отсоедините трубку от тарелок; Попробуйте растянуть полушария в разные стороны; Объясните данное явления исходя из теории атмосферного давления; Вычислите силу, сжимающую полушария, если считать, что она действует на площадь, равную 616 см2, атмосферное давление равно 760 мм рт. ст.; (1 мм.рт.ст.=133,3 Па; 1см2=0,0001 м2) Вывод представьте в письменном виде. Устный ответ проводить по плану.

ВЫВОД:

Опыт №3 Гидравлический пресс

Ход эксперимента: Модель демонстрирует принцип работы гидравлической машины; Можно изменять площади поршней S1 и S2 и массы грузов m1 и m2 в обоих коленах; Задайте значения масс и площадей из ниже приведенной таблицы, далее нажать на кнопку «СТАРТ»; Внимательно перепишите полученные F1 и F2 в таблицу; Повторите процедуру три раза , каждый раз записывая данные в таблицу; Вычислите и сравните отношения и в каждой из трех строк. Вывод представьте в письменном виде. Устный ответ проводить по плану.

Заполните таблицу в ходе эксперимента; S1, см2 S2, см2 m1, кг m2, кг F1, Н F2, Н 1 100 10 1000 5 50 10 1000 7,5 75 16,5 1500 ВЫВОД: