ПРОДУКТЫ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ                                            Таблица 1

| Фракции | Массовая доля, % | Число атомов углерода в молекулах | Интервал кипения | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ректификационные газы | 2 | 3-5 | до +40 | Топливо |
| Бензин | 32 | 5-12 | 40-200 | Моторное топливо |
| Керосин | 18 | 12-18 | 180-300 | Дизельное и реактивное топливо, растворитель |
| Газойль | 20 | 13-19 | 200-350 | Дизельное топливо |
| Мазут |  | 18-50 | - | Смазки, масла, асфальт |

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И МАЗУТА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА ВЫСОКОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ                                     Таблица 2

| Способ переработки | Исходное сырьё | Условия | Химические реакции | Основные продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термический крекинг |  | Т=450-550 С,Р=3 МПа | Расщепление | Предельные и непредельные у/в |
| Каталитический крекинг | Вакуумный газойль | Т=470-530 С | Расщепление. Изомеризация. | Углеводороды разветвлённого строения |
| Пиролиз (высокотемпературный крекинг) | Лёгкий бензин | Т=650-900 С,кат. Pt | Расщепление. Циклизация | Этилен, пропилен, ароматические у/в |
| Риформинг (ароматизация) | Бензиновая фракция | Т=600-700 С, кат.Рt | Циклизация | Ароматические у/в |

ТОПЛИВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                       Таблица 3

| Продукт | Основные загрязнители | Природоохранные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Неэтилированный бензин | Выхлопные газы: СО, у/в, оксиды азота | Переход на газовое топливо. Получение высокооктановых добавок |
| Этилированный бензин | Выхлопные газы, соединения свинца .Пары бензина проникают в организм через дыхательную систему. Тормозятся обменные процессы, разрушается нервная и кровеносная система, развивается импотенция, нарушается зрение | Сокращение производства |
| Дизельное топливо | Соединения серы, у/в | Глубокая очистка от соединений серы |
| Котельное топливо | СО, оксиды серы, оксиды азота | Модернизация печей. Переход на газовое топливо. |

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                                                   Таблица 4

| Источник загрязнения | Негативное воздействие на окружающую среду | Основные природоохранные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 1.Загрязнение атмосферы дымовыми газами. 2.Загрязнения воздуха при сжигании остатков газов в факелах. 3.Токсичные ароматические соединения в газовых выбросах. | 1.Уменьшение количества газов, поступающих на факельное хозяйство путём улавливания факельных газов и возвращения их для разделения. 2.Реконструкция печей и горелочных устройств с целью значительного сокращения выбросов СО, оксидов азота. 3.Глубокая очистка нефти от сернистых соединений и солей. |
| Водные объекты | 1.Большой расход воды. 2.Наличие в сточных водах остатков нефти, солей, сернистых соединений. | 1.Сокращение потребления воды. Использование оборотной воды. 2.Замена водяного охлаждения на воздушное. 3.Внедрение новых установок по очистке сточных вод(на входе- 7000мг/л нефтепродуктов ,а на выходе- 70мг/л) |
| Почва | 1.Утечка нефтепродуктов при недостаточной герметизации оборудования, аппаратов. | 1.Ликвидация буферных прудов, свалки твердых отходов(вывоз на городской полигон). 2.Установки по очистке нефтешламов. |