Примерное содержание заданий для работы с InterWrite PRS

1. Выберите неверный ответ. Магнитный поток, пронизывающий плоское проволочное проводящее кольцо в однородном поле, можно изменить...

- сложив кольцо восьмёркой

- смяв кольцо

- повернув кольцо вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца

- повернув кольцо вокруг оси, проходящей в плоскости кольца

2. Наблюдают взаимодействие постоянного магнита и замкнутого алюминиевого кольца на тонком длинном подвесе (см. рисунок). При этом...

- магнит неподвижен.

- магнит движется к кольцу.

- магнит движется от кольца.

- алюминиевое кольцо ни при каких условиях не может притягиваться магнитом.

3. Проволочная рамка движется в неоднородном магнитном поле, силовые линии которого перпендикулярны плоскости рамки (см. рис.). При поступательном движении рамки в ней возникает электрический ток. С каким из указанных на рисунке направлений может совпадать скорость рамки?

- Только с 1.       2. Только с 2.       3. Только с 3.

4. С любым из указанных направлений

4. Неподвижный виток провода находится в магнитном поле и своими концами замкнут на амперметр. Значение магнитной индукции поля меняется с течением времени согласно графику на рисунке. В какой промежуток времени амперметр покажет наличие электрического тока в витке?

- От 0 до 1 с      2. От 1 до 3 с       3. От 3 до 4 с       4. От 0 до 4 с

5. Проводящий контур, в который включен конденсатор, расположен в однородном магнитном поле указанного на рисунке направления. Магнитная индукция поля сначала увеличивается, затем уменьшается. Определите знак заряда правой обкладки конденсатора.

- Конденсатор не будет заряжен.

- Сначала положительно, затем отрицательно.

- Сначала отрицательно, затем положительно.

- Всё время положительно.

- Всё время отрицательно.

6. При выработке электроэнергии электромагниты вращаются вокруг катушек из проводника. При этом возникающий в катушках ток взаимодействует с магнитным полем электромагнитов. Силы взаимодействия, действующие на вращающиеся электромагниты...

- всегда направлены против их скорости движения

- всегда направлены по скорости их движения

- притягивают их к катушкам при их приближении и отталкивают при удалении

- отталкивают их от катушек при их приближении и притягивают при удалении