Приложение №1

Инструкционная карта

«Замена иглы в бытовой швейной машине»

|  | Последовательность работы | Дополнительные инструкции, инструменты и материалы. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поворотом махового колеса на себя, поставить иглодержатель в крайнее верхнее положение. Упорный винт ослабить с помощью отвёртки, поворотом против часовой стрелки. Вынуть иглу. Прижимная лапка в нижнем положении. | Отвёртка |
| 2 | Установить иглу в игловодитель до упора, длинным желобком в сторону стойки рукава, затянув упорный винт по часовой стрелке. Поднять прижимную лапку. | Отвёртка |