Приложение №2

Инструкционная карта

|  | Последовательность работы | Дополнительные инструкции, инструменты и материалы. |
| --- | --- | --- |
| I | Участки смазки, расположенные в рукаве швейной машины. |  |
| 1 | Смазать ручной привод и моталку по схеме. | Масленка.1-2 капли в отверстие. |
| 2 | Ослабив винт, закрепить в верхнем положении заднюю пластину на стойке рукава. Смазать регулятор строчки и колено главного вала. Почистить детали и узлы с помощью кисточки. Опустить пластину в исходное положение, закрутить винт по часовой стрелке. | Кисточка, щётка, ёрш. 1-2 капли в отверстие и соединения. |
| 3 | Произвести смазку участков на рукаве по схеме. | Маслёнка. 1-2 капли в отверстие. |
| II | Участки смазки за фронтовой доской |  |
| 4 | Ослабив винт с помощью отвертки против часовой стрелки, снять фронтовую доску. Почистить и смазать участки, находящиеся за ней. Установить фронтовую доску, затянув винт по часовой стрелке. | Отвертка, кисточка, масленка. 1-2 капли в отверстие и соединения. |
| 5 | Открутив два винта против часовой стрелки снять игольную пластину. Почистить механизм зубчатой рейки. Поставить игольную пластину на прежнее место, затягивая винты по часовой стрелке. Снять задвижную пластину. | Отвертка, кисточка. |
| IV | Участки смазки под платформой. |  |
| 6 | Снять шарнирный винт. Разобрать, почистить, смазать и собрать челночный комплект по схеме. | Отвертка, кисточка, масленка. 1-2 капли в траекторию движения челнока. |
| 7 | Повернув машину набок, произвести чистку и смазку участков, находящихся под платформой по схеме. | Кисточка, масленка. 1-2 капли в соединения и отверстия. |
| V | Окончательный этап. |  |
| 8 | Машину поставить в вертикальное положение. Повернуть маховое колесо на себя, чтобы масло прошло между трущимися поверхностями деталей, и прошить холостым ходом. Убрать излишки масла с поверхности швейной машины. | Мягкая хлопчатобумажная ткань. |
| 9 | Заправить верхнюю и нижнюю нити, выполнить контрольную строчку. | Нитки армированные, образец ткани, ножницы. |

«Чистка и смазка бытовой швейной машины»