ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА  ОСНОВЫ НОЧНОЙ СОРОЧКИ

42 РАЗМЕРА

(авторская разработка)**

МЕРКИ: Сг = 42 см	                            Мои мерки: Сг =

Ди = 80 см	Ди =

п/в – постоянная величина

| № п/п | Буквенное обозначение | Последовательность построения, название отрезка, точек | Расчётная формула | Расчёт на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | типовую фигуру | свой размер |
|  |  | Построение сетки |  |  |  |
| 1. | В | В левом верхнем углу листа отметить точку В. Построить прямой угол с вершиной в точке В | ___ | ___ | ___ |
| 2. | ВН | Длина сетки. От т.В вниз отложить длину изделия. Новую точку обозначить Н | Ди | 80 |  |
| 3. | ВВ1 | Ширина сетки. От т.В отложить вправо. Новую точку обозначить В1 | Сг:2 + 2 | 23 |  |
| 4. | ВВ1НН1 | Построить прямоугольник. Из точки В1 вниз провести вертикальную линию. Из точки Н вправо провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией из точки В1. Точку пересечения обозначить Н1. | ___ | ___ | ___ |
|  |  | Построение чертежа |  |  |  |
| 5. | ВВ2 | Ширина выреза горловины и ростка. Отложить от точки В вправо. Новую точку обозначить В2 | Сг : 4 - 1 | 9,5 |  |
| 6. | ВВ3 | Глубина ростка. Из точки В отложить вниз. Новую точку обозначить В3. Точки В2 и В3 соединить плавной кривой с помощью лекало. | ВВ2 = ВВ3 | 9,5 |  |
| 7. | В3В4 | Глубина выреза горловины. Из точки В3 отложить вниз – новая точка В4. Точки В2 и В4 соединить плавной кривой, используя лекало | п/в | 4 | 4 |
| 8. | ВГ Г Г1 | Линия глубины проймы. Отложить от точки В вниз. Новую точку обозначить Г. Из точки Г провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией В1Н1. Обозначить точку пересечения Г1 | Сг : 3 + 5 | 19 |  |
| 9. | ГГ2 В5 | Ширина спинки и переда. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1. Обозначить новую точку Г2. Из точки Г2 вверх провести вертикальную линию до линии ВВ1. Точку пересечения обозначить В5 | Сг : 3 | 14 |  |
| 10. | В5 1 В2 1 | Линия плеча. Из точки В5 вниз отложить п/в. Новую точку обозначить 1. Точки В2 и 1 соединить прямой. | п/в | 1 | 1 |
| 11. | Г3 2; 3 4 | Вспомогательные точки проймы. Линия проймы. Отрезок Г2 1 измерить на чертеже и разделить пополам. Новую точку обозначить Г3. Точки Г1 и Г3 соединить прямой. Отрезок Г1Г3 измерить по чертежу и длину этого отрезка разделить на три равные части. Новые точки обозначить 2; 3 (см. чертёж). Затем точки Г2 и 3 соединить прямой. На отрезке Г2 3 найти точку 4. линию проймы провести по точкам 1; Г3; 4; Г1, используя лекало. | п/в | 3 | 3 |
| 12. | Н1Н2 | Ширина сорочки по линии низа. От точки Н1 отложить вправо. Новую точку обозначить Н2 | п/в | 10 | 10 |
| 13. | Г1Н2 | Линия бокового шва. Соединить точки Г1 и Н2 | ___ | ___ | ___ |
| 14. | Н2Н3 | Подъём линии низа. Из точки Н2 отложить вверх по линии Г1Н2. Новую точку обозначить Н3 | п/в | 1,5 | 1,5 |
| 15. | НН4 | Линия низа. Отрезок НН1 разделить пополам. Новую точку обозначить Н4. Линию низа провести плавной линией по точкам Н; Н4 и Н3, используя лекало | ___ | ___ | ___ |
| 16. | ___ | Обвести чертёж сплошной линией. | ___ | ___ | ___ |

** См ПРИЛОЖЕНИЕ 1