Приложение 2

Инструкция

к   выполнению   экспериментального   исследования   силы  трения

| 1. | Исследование зависимости силы трения от веса тела: а) измерьте динамометром силу трения при движении бруска по линейке от трибометра, занесите результат в таблицу 1; б) положите один груз на брусок и измерьте силу трения, занесите результат в таблицу 1; в) положите еще один груз на брусок и вновь измерьте силу трения, занесите результат в таблицу 1; г) подумайте, какой вывод можно сделать, анализируя данные таблицы 1. |
| --- | --- |
| 2. | Исследование зависимости силы трения от вида поверхности: а) измерьте динамометром силу трения при равномерном движении бруска по деревянной линейке от трибометра, занесите результат в таблицу 2; б) положите брусок на полоску наждачной бумаги и вновь измерьте силу трения, занесите результат в таблицу 2; в) анализируя данные таблицы 2, сделайте вывод. |
| 3. | Исследование зависимости силы трения от площади опоры бруска: а) поставьте брусок самой большой стороной на линейку от трибометра; равномерно двигая его, измерьте силу трения, результат занесите в таблицу 3; б) поставьте брусок самой маленькой стороной на линейку от трибометра, также измерьте силу трения, результат занесите в таблицу 3. |