Приложение №2

Раздаточный материал

Утилизация транспортного средства включает в себя 5 уровней (этапов).

Первый этап – демонтаж транспортного средства. Часть узлов и агрегатов (двигатель, коробка передач, оси, аккумулятор, шины) могут повторно устанавливаться на новых автомобилях без каких-либо ремонтных воздействий или при осуществлении ремонта, например, наварка протекторов шин. Повторное использование материалов является одним  из путей сокращения выбросов вредных веществ, снижения энергозатрат при их производстве. Часть материалов является безвозвратно потерянной.

Второй этап – сортировка деталей по материалам (черные и цветные металлы, пластмассы). Переработка непригодных к ремонту (использованию) деталей и узлов осуществляется следующими способами: прессованием, резкой, обработкой в дробильных установках. Продукты переработки отправляются на переплавку. Тяжелые металлы поступают в двухстадийную сортировку, в результате которой отделяется медь, латунь, нержавеющая сталь, свинец, другие металлы и сплавы. Пластмассы, как правило, повторно не используются и сжигаются, что сопровождается выделением значительного количества токсичных веществ в атмосферный воздух.

Третий этап – пиролиз органических соединений (пластмасс или композитов) и получение кокса, нефти, газа, используемых в качестве энергоресурсов, а также некоторой доли черных и цветных металлов, содержащихся композитах, которые отправляются на переплавку.

Четвертый этап – процесс сжигания остатков шин, пластмасс и получение тепловой энергии с выделением шлаков, отработавших газов.

Пятый этап – захоронение отходов, образующихся на каждом из предыдущих этапов утилизации.

Приложение №2

Раздаточный материал

Схема потока материалов при утилизации конструкций АТС

1 – этап

2 – этап

3 – этап

4 – этап

5 - этап

Тест

Утилизация транспортных средств.

1. К переработке не пригодных к ремонту деталей и узлов не относятся способ:

а - прессования;

б - сжигания;

в - резки;

г - обработки в дробильных установках.

2. Поток материалов при утилизации автотранспортных средств предусматривает … этапов.

а - 2

б - 3

в - 4

г - 5

д - 6

3. Ежегодно автомобильный парк России «производит» в качестве отходов … тыс. т. свинцовых аккумуляторов.

а - 90-110

б - 120-140

в - 150-170

г - 180-200

д - 210-230

4. При утилизации шин не используются технологии:

а - восстановления;

б - термохимического растворения;

в - захоронения;

г - сжигания.

5. Сжигание неочищенных масел сопровождается образованием большого количества …

а - сажи;

б - золы;

в - углекислого газа;

г - полимеров.

Тест: Утилизация транспортных средств.

Ф.И.О.________________________________________

Группа № ______

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка:___

Эталон ответов

Тест: Утилизация транспортных средств.

Ф.И.О.________________________________________

Группа № ______

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | Г | В | Б |

Оценка:___

# Text boxes

Демонтаж транспортного средства.

Сортировка деталей по материалам.

Пиролиз органических соединений.

Процесс сжигания остатков шин.

Захоронение отходов.