Приложение 5

| 1. Определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если индуктивность 1 мГн, а электроемкость 100нФ. |  |
| --- | --- |
| 5. Определите емкость конденсатора, если при прохождении через него переменного тока промышленной частоты, его емкостное сопротивление оказалось равным 168 Ом. Ответ округлите до целых микрофарад. | 7. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 40мГн и конденсатора 400пФ. Определите амплитудное значение силы тока в контуре, если амплитуда напряжения 220В. Ответ округлите до сотых. |
| 4. Напряжение на зажимах машины переменного тока равно 200В, ток во внешней цепи 6 А , а cos φ = 0,8. Найти активную мощность, развиваемую генератором. | 6. Катушка включена в сеть переменного тока стандартной частоты напряжением 220В. Сила тока в цепи этой катушки равна 1,4А. Какова индуктивность катушки? Ответ округлите до десятых. |
| 2. Первичная обмотка трансформатора содержит 1000 витков, а вторичная -1100 витков. Какова сила тока во вторичной обмотке , если в первичной она имеет 0,1А? Ответ округлите до сотых. | 3. Цепь состоит из катушки индуктивностью 400 мГн и конденсатора емкостью 40мкФ, соединенных последовательно. Какой должна быть частота тока в цепи, чтобы возникло явление резонанса? Ответ округлите до целых. |

Карточки для 1 группы

Карточки для 2 группы

| 1. Катушка индуктивностью 20 мГн включена в сеть промышленного тока. Определить индуктивное сопротивление катушки. |  |
| --- | --- |
| 5. Определите емкость конденсатора, если при прохождении через него переменного тока промышленной частоты, его емкостное сопротивление оказалось равным 318 Ом. Ответ округлите до целых микрофарад. | 7. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 2мГн и конденсатора 80пФ. Определите амплитудное значение силы тока в контуре, если амплитуда напряжения 220В. Ответ округлите до сотых. |
| 4. Напряжение на зажимах машины переменного тока равно 220В, ток во внешней цепи 2 А, а cos φ =0,8. Найти активную мощность, развиваемую генератором. | 6. Катушка включена в сеть переменного тока стандартной частоты напряжением 220В. Сила тока в цепи этой катушки равна 2,2А. Какова индуктивность катушки. Ответ округлите до десятых. |
| 2. Первичная обмотка трансформатора содержит 1500 витков, а вторичная -500 витков. Какова сила тока во вторичной обмотке , если в первичной она имеет 0,1А? | 3. Цепь состоит из катушки индуктивностью 20 мГн и конденсатора емкостью 80мкФ, соединенных последовательно. Какой должна быть частота тока в цепи, чтобы возникло явление резонанса? Ответ округлите до целых. |

Карточки для 3 группы

| 1. Катушка индуктивностью 20 мГн включена в сеть промышленного тока. Определить индуктивное сопротивление катушки. |  |
| --- | --- |
| 5. Определите емкость конденсатора, если при прохождении через него переменного тока промышленной частоты,его емкостное сопротивление оказалось равным 200 Ом. Ответ округлите до целых микрофарад. | 7. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 15мГн и конденсатора 600пФ. Определите амплитудное значение силы тока в контуре, если амплитуда напряжения 200В. Ответ округлите до сотых. |
| 4. Напряжение на зажимах машины переменного тока равно 220В, ток во внешней цепи 2А , а cos φ = 0,6. Найти активную мощность, развиваемую генератором. | 6. Катушка включена в сеть переменного тока стандартной частоты напряжением 220В. Сила тока в цепи этой катушки равна 1А. Какова индуктивность катушки. Ответ округлите до десятых. |
| 2. Первичная обмотка трансформатора содержит 500 витков, а вторичная -1000 витков. Какова сила тока во вторичной обмотке, если в первичной она имеет 0,1А? | 3. Цепь состоит из катушки индуктивностью 2 мГн и конденсатора емкостью 20мкФ, соединенных последовательно. Какой должна быть частота тока в цепи, чтобы возникло явление резонанса? Ответ округлите до целых. |

# Text boxes

мм

о ооМ

л

о

д

ц

ы

с

п

а

с

и

б

о

о

т

л

и

ч

н

о М