Лист с заданием 23.1

Закрепляющий материал

Выполнить следующие задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

- Какую кладку называют лицевой?

- Чем отличается лицевая кладка от декоративной?

- Какие каменные материалы используют для лицевой кладки?

Задание 2.

Выберите правильный ответ:

- По какой системе перевязки осуществляют лицевую кладку?

А) по трехрядной системе перевязки

Б) по многорядной системе перевязки

В) по однорядной системе перевязки

Г) по двухрядной системе перевязки

2. Какие элементы стен оформляют лицевой кладкой?

А) декоративные полосы (фризы)

Б) ограничение стен, отдельные вставки

В) окаймляющие верхние части стен

Г) все ответы верны

3. Какой кирпич расширяет декоративные возможности лицевой кладки?

А) силикатный кирпич

Б) профильный кирпич

В) керамический кирпич

С) кирпич из беложгущихся  глин

4. Толщина горизонтальных швов лицевой кладки должна быть:

А) 5-8 мм

Б) 8-10 мм

В) 10-15 мм

Г)  10-18мм

5. Проверку прямолинейности лицевой стороны кладки выполняют:

А) шнуром-причалкой

Б) правилом

В) деревянным угольником

Г) отвесом

Приложение к листу с  заданием 23.1

Эталон ответов

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1. Кладка,  у которой наружная верста выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича, называется лицевой.

2. Декоративная кладка имеет геометрически четкий рисунок шва на фасадной поверхности, а лицевая кладка выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича.

3.Для лицевой кладки используют утолщенный силикатный кирпич с неокрашенной или окрашенной поверхностью, профильный кирпич, утолщенный цветной керамический кирпич  с цветной либо с глазурованной поверхностью ложка и тычка, кирпич из беложгущихся  глин.

Задание 2.

Выберите правильный ответ:

1.- Б, В.

2.- Г.

3.-Б.

4.-В.

5.-Б.