Раздаточный материал №23

Лицевая кладка

Кладка,  у которой наружная верста выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича, называется лицевой. Такую кладку осуществляют по однорядной или многорядной системе перевязки.

На фасадную (лицевую) поверхность укладывают кирпичи с ровными гранями и одинаковым цветовым оттенком. Наружную версту выполняют одновременно с остальной частью стены.

Фасадные швы должны иметь одинаковую толщину и быть аккуратно расшиты.

Для лицевой кладки используют утолщенный силикатный кирпич с неокрашенной или окрашенной поверхностью, а также утолщенный керамический кирпич из беложгущихся глин или с цветной либо с глазурованной поверхностью ложка и тычка.

Система перевязки однорядная или многорядная – четыре ложковых ряда перевязаны тычками. Лицевую версту выкладывают одновременно с  кладкой и перевязывают её с остальной частью стены. Наружные швы тщательно расшивают.

Для лицевой кладки используют пустотелые керамические камни, изготовленные из светложгущихся глин или имеющие разнообразную фактуру и цвет. Кладку ведут только по однорядной системе перевязки. Наружную версту  выкладывают камнями с однородным цветовым оттенком, правильными гранями и углами. Швы на лицевой поверхности аккуратно расшивают.

Профильный кирпич расширяет декоративные возможности лицевой кладки. Такой кирпич, имеющий выпуклую или вогнутую грань тычка или ложка, укладывают в наружную версту. Кладку ведут по однорядной или многорядной системе перевязки с использованием обычных инструмента и приспособлений.

Таким видом лицевой кладки выполняют декоративные полосы (фризы), окаймляющие верхние части стен, отдельные вставки и глухие участки торцов здания.

Лицевую кладку используют как для наружных, так и для внутренних стен, лестничных клеток, вестибюлей и т.д. Декоративные свойства такой кладки могут усиливаться комбинациями цветов, как самого материала, так и растворных швов, а также различными видами перевязки.

и

АННОТИРОВАННЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Борозда – удлиненное прямоугольное углубление в кирпичной кладке.

Верста внутренняя – горизонтальный ряд кладки, обращенный внутрь здания.

Верста наружная (лицевая) – горизонтальный ряд кладки, выходящий на фасадную сторону.

Делянка – участок кладки  (высота яруса 1,2 м), где работает звено каменщиков в течение смены.

Забутка – ряды кладки, расположенные между наружной и внутренней верстами.

Карниз – горизонтальный выступ из плоскости стены.

Карниз венчающий – верхняя завершающая часть наружных стен.

Качество облицовки – соответствие облицовки рабочим чертежам и требованиям СНиП.

Нормокомплект – набор инструмента, приспособлений и инвентаря, рассчитанный на состав бригады каменщиков.

Обработка швов – расшивка, то есть придание наружным швам кирпичных стен выпуклой или вогнутой формы, что улучшает декоративные качества неоштукатуренных стен.

Орнамент – декоративные узоры, образованные последовательным чередованием кирпичей различного цвета.

# Text boxes

Рис.3

Рис.2

Рис.1

Рис.1 Лицевая кладка из утолщенного силикатного кирпича

Рис.2 Лицевая кладка из керамического камня

Рис.3 Лицевая кладка из профильного кирпича

Рис.4

А)  Лицевая кирпичная кладка с однорядной перевязкой шва;

Б)  Лицевая кирпичная кладка с многорядной перевязкой шва.

Перевязка кладки из кирпича толщиной 88 мм

1-лицевой кирпич; 2-утолщонный кирпич.

Рис. 5.