Приложение №1

# Тест по теме «Воздушные и кабельные линии связи»

- Сопоставимая дальность передачи по линии с медными проводами  ВЛС и КЛС соответственно:

1. 250 км и   40 км

2. 40 км и  250 км

3. 80 км  и 80 км

- Защитный покров кабеля состоит из следующих элементов:

- Экран, подушка, броня.

- поясная изоляция, оболочка, броня

- подушка, броня, наружный покров

- В каком случае глубина заложения кабеля может быть уменьшена до 0,5м:

- на участках длиной до 5 метров.

- на участках длиной до 10 метров

- на участках длиной до 50 метров.

- Нагрузка на каждого участвующего в ручной раскатке кабеля, не должна превышать:

- 50 кг

- 45 кг

- 35 кг

- Почему запрещается создавать кольцеобразный запас кабеля при укладке в землю:

- повышается себестоимость укладки

- кабель будет перегреваться

- трудно будет определить место повреждения

- Контрольный кабель служит для:

- контроля за работой силового кабеля

- передачи и распределения электрической энергии

- создания цепей контроля и сигнализации

- Строительная длина телефонного кабеля:

- 2,5 км – 3,0 км

- 150м  – 300м

- 425 м – 850 м

- Строительная длина магистрального кабеля:

1.  2,5 км – 3,0 км

2.  150м  – 300м

3. 425 м – 850 м

- Силовой кабель служит для:

  - контроля за работой контрольного  кабеля

  - передачи и распределения электрической энергии

  - создания цепей   сигнализации

- Один из участков Тульского отделения ж.д. на котором проложены КЛС:

  - Узловая – Ефремов

  - Узловая – Тула

  - Узловая – Урванка