#### Приложение 2

Лабораторная работа

#### Первый способ

##### План

- Составим замкнутую цепь

- Возьмем резистор и измерим силу тока при этом сопротивлении.

- Разомкнем цепь и определим ЭДС.

- Находим внутреннее сопротивление из формулы закона Ома.

I=ε/R+r; r=ε-IR/I;

5.	ε=IR+Ir;

| ε, B прямого измерения | ε, B | R, Oм | I, A | r, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Второй способ

Используя два резистора, сопротивления которых известны и амперметр экспериментально найдите ЭДС и внутреннее сопротивление.

ε=I1R1+I1r

| ε, B прямого измерения | ε, B | R1, Oм | I1, А | R2, Ом | I2, A | r, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ε=I2R2+I2r

0=I1R1+I1r-I2R2-I2r

r(I1-I2)=I2R2-I1R1

r=I2R2-I1R1\I1-I2

рассчитаем ЭДС, используя уравнение ε=I1R1+I1r

#### Третий способ

Придумайте способ определения внутреннего сопротивления источника тока, если в вашем распоряжении имеются только амперметр и реостат.

Сделайте вывод: согласуются ли между собой результаты вычисления ЭДС источника и результаты прямых измерений напряжения на выходе источника? Если нет, укажите возможные причины этого.

# Text boxes

A