# Способы расширения БД

- Добавление полей в таблицу:

  - Открыть таблицу;

  - Перейти в режим Конструктора            ;

  - Ввести имена и тип данных для новых полей.

- Изменение дизайна формы (осуществляется в режиме конструктора).

При переходе в режим Конструктора рабочая область формы делится на три части: Заголовок, Область данных и Примечание. Варианты изменения дизайна:

А) добавить заголовок формы:

  - Растянуть заголовок формы;

  - Выбрать на панели элементов инструмент Надпись       ;

  - Растянуть поле надписи в области заголовка и ввести текст;

Б) изменить размер или расположение полей и надписей к ним:

- выделить поле щелчком мыши, вокруг него появятся маркеры размера;

- для перемещения поля с надписью используется указатель в виде полной ладони;

- для перемещения поля отдельно от надписи используется указатель в виде ладони с указательным пальцем, который появляется при наведении мыши на верхний левый маркер;

В) изменить размер шрифта полей и надписей к ним:

- выделить поле или надпись;

- с помощью кнопок на панели форматирования выполнить необходимые действия (изменить тип или размер шрифта, вид начертания и т.п.);

Г) добавить кнопки перехода по записям:

- на панели элементов выбрать инструмент Кнопка           (при этом кнопка Мастер должна быть отжата);

- нарисовать кнопку методом нажать и растянуть. Откроется окно Мастера создания кнопок. Выполнить три шага: 1 – выбрать категорию и действие, 2 – выбрать внешний вид кнопки, 3- выбрать имя кнопки. В поле Категория выбрать Переходы по записям, в поле Действие – Следующая запись или Предыдущая запись.

- Добавление новых полей в форму:

- Открыть форму;

- Перейти в режим Конструктора;

- На панели элементов выбрать инструмент Поле         , если будет добавляться поле с текстовым или числовым типом данных; если же будет добавляться  поле типа объекта OLE, тогда на панели элементов выбирается инструмент Присоединённая рамка объекта . Если панель элементов скрыта, то её можно открыть с помощью команды меню [Вид-Панель элементов];

- Нарисовать поле в области данных методом нажать и растянуть;

- Выполнить команду [Вид-Свойства];

- На вкладке Данные в строке Данные из раскрывающегося списка выбрать имя поля добавленного в таблицу.