| Задача №1 | Запишите уравнение гармонического колебания материальной точки, максимальная скорость которой 2π м/с, период колебаний 2с, смещение точки от положения равновесия в начальный момент 1м. |
| --- | --- |
| Дано: | Решение: |
| υmax=2πм/с T=2с x0=1м t0=0c x(t)–? | Общее уравнение гармонических колебаний имеет вид: x(t)=xmsin(ωt+φ0), где xm – амплитуда колебания, ω – циклическая частота, φ0 – начальная фаза колебания. Найдем скорость точки, участвующей в этом колебании: x’(t)=υ(t)=xm ωsin(ωt+φ0), где υmax=xm ω, тогда xm =; xm=2м; В начальный момент времени t0 = 0c можно записать: x0=2 sinφ0, φ0=arcsin 0,5x0, φ0=π/6рад; |
|  | Окончательное уравнение имеет вид: x(t)=2sin(πt+π/6) Ответ: x(t)=2sin(πt+π/6) |
| Задача №2 | Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону q = 3·10-7cos800πt. Индуктивность контура 2Гн. Пренебрегая активным сопротивлением, найдите электроемкость конденсатора и максимальное значение энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности. |
| Дано: | Решение: |
| q=3·10-7cos800πt L=2Гн С–? Wэmax–? Wмmax–? | Общее уравнение гармонических колебаний электрического заряда имеет вид: q(t)=qmcos(ωt+φ0), где согласно условию qm – амплитуда колебания заряда, ω – циклическая частота, φ0 – начальная фаза колебания равные соответственно: qm=3·10-7Кл ω=800πрад/с φ0=0рад Найдем зависимость силы тока от времени: q’(t)=i(t)=qmωsin(ωt+φ0), или с учетом условия: i(t)=3·10-7800πsin(800πt), где Im=3·10-7800πА=0,24мА Найдем максимальное значение энергии магнитного поля катушки индуктивности: Wмm=; Wмm=57,6мкДж И максимальное значение энергии электрического поля конденсатора, которое согласно закону сохранения энергии равно максимальному значению энергии магнитного поля катушки индуктивности, т.е. Wэm=57,6мкДж. Зная, что Wэm=, найдем электроемкость конденсатора: С=, С=12,8мкФ |

Ответ: 12,8мкФ, 57,6мкДж, 57,6мкДж

Учитель физики: Рассмотрим некоторые механические колебательные системы

| Задача №3 | Груз массой m подвешен к двум пружинам с жесткостью k1 и k2 с помощью нити и подвижного блока. Найдите период малых колебаний груза. Считайте нить и блок невесомыми. |
| --- | --- |
| Дано: | Решение: |
| m k1 k2 | При смещении блока с грузом произойдут деформации пружин: x1+x2=2x; Силы упругости, возникающие в пружинах одинаковы и равны силе натяжения нити: F= k1 x1; F= k2 x2, тогда выразим удлинение и подставим в предыдущее выражение: x1+x2=2x==F, отсюда x; Так как подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза то, x. Таким образом, колебания груза на пружинах можно рассматривать как колебания груза массой m на пружине с жесткостью . Период таких колебаний будет равен: . |
| T–? |  |
| Учитель физики: Задача №4 | Ответ: Рассмотрим некоторые электромагнитные колебательные системы Если напряжение 100В подать между точками А и В, то в цепи будет сила тока 1А и сдвиг фаз между током и напряжением составит 100. Если же напряжение подать между точками В и С, то сила тока станет 5А, а разность фаз – 500. Какой будет сила тока в цепи, если это же напряжение подать между точками А и С? |
| Дано: | Решение: |
| UАВ=100В I1=1А φ1 =100 UВС=100В φ2 =500 I2=1А | IАС=, найдем полное сопротивление цепи, для этого используем начальные данные: UАВ= I1Z1, Z1=, где X L1 – индуктивное сопротивление первой катушки. Найдем сдвиг фаз между током и напряжением при первом и втором подключениях: tg φ1==0,1763 , tg φ2==1,1918 Составим и решим систему двух уравнений, и найдем R1 и X L1: R1 =98,48Ом, X L1 =17,36Ом Аналогично рассчитаем R2 и X L2 R2 =12,85Ом, X L2=15,32Ом. Теперь найдем полное сопротивление цепи: Z=116,03Ом, тогда IАС=0,86А |
| IАС – ? |  |

Ответ: 0,86А

Учитель физики: Особый интерес представляет сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Результирующая траектория тела в этом случае называется фигурой Лиссажу, по имени французского физика Жюля Антуана Лиссажу (1822—1880), который в 1855 г. разработал оптический метод суммирования колебаний, приводящий к появлению кривых сложной формы. Вспомним некоторые особенности сложения таких колебаний.

Ученик: Если частоты и амплитуды колебаний равны между собой, то их суммой будет равномерное движение по окружности. А потому равномерное вращение можно рассматривать как сумму двух взаимно перпендикулярных колебаний с начальной разностью фаз π/2: т. е. x(t)=sinwt и у(t) = coswt. Причём циклическая частота колебаний равна угловой скорости вращения, а амплитуда — радиусу окружности (если амплитуды слагаемых колебаний различны, окружность превращается в эллипс).

Если частоты колебаний различаются вдвое, траектория тела имеет вид восьмёрки. При других соотношениях частот фигуры Лиссажу представляют собой сложные сочетания различных петель.

Учитель физики: Продемонстрируем фигуры Лиссажу с помощью электронной модели в мультимедийном курсе «Физика. 7 -11 классы» (ООО «Физикон», 2004 год, Русская версия «Живая физика», Институт новых технологий)

И определим траекторию движения тела в прямоугольной системе координат, если координаты тела изменяются по определенным законам.

| Задача №5 | Определить результат сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний тела, координаты которого изменяются по законам x(t)=xmсоsωt и у(t)=уmsinωt. Амплитуды колебаний одинаковы и равны 3м, а ω=2πрад/с. По какой траектории движется тело? |
| --- | --- |
| Дано: | Решение: |
| x(t)=xmсоsωt у(t)=уmsinωt xm = уm =3м ω=2πрад/с | Общие уравнения гармонических колебаний имеют вид: x(t)=3соs2πt у(t)=3sin2πt, тогда, сделав соответствующие преобразования, получим: соs2πt = и sin2πt =. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством: cоs22πt + sin22πt = 1 ()2 + ()2 = 1, в результате получаем: – окружность Ответ: окружность |
| Траектория – ? |  |

Учитель физики: И в заключение урока, выполним одно экспериментальное задание по исследование необычных параметрических колебаний.

Экспериментальное задание: Исследование параметрических колебаний

Цель работы: Исследовать период параметрических колебаний ведерка с водой, подвешенного на длинном шнуре, если из отверстия в его дне постепенно вытекает вода.

Приборы и материалы:

- Секундомер

- Ведерко с отверстием на длинном шнуре;

- Подставка для слива вытекающей воды;

- Штатив.

Порядок выполнения работы:

- Привязать ведерко с отверстием на дне к нити длиной 1м и прикрепить к штативу.

- Расположить ведерко (маятник) над подставкой для слива вытекающей жидкости.

- Наполнить ведерко водой (500г)

- Вывести из положения равновесия маятник.

- Измерить время 10 полных колебаний, определить период T1.

- Продолжить измерять время следующих 10 колебаний, определить период T2, и т.д. до полного выливания воды.

- Заполнить таблицу.

Таблица.

| № | Число полных колебаний N | Время полных 10 колебаний t | Период параметрических колебаний T | Описание наблюдаемых колебаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Для данного маятника хорошим приближением является модель математического маятника: при вытекании воды (уровень понижается) длина нити увеличивается, период увеличивается. Затем происходит уменьшение периода вследствие повышения положения центра тяжести системы ведро-вода. Когда вода выльется целиком, период колебаний станет равным первоначальному, так как восстановится первоначальная длина. |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

- Проанализировать полученный результат, опираясь на систему «математический маятник»

- Сделать вывод.

Вывод: в процессе исследования параметрических колебаний было установлено, что при уменьшении уровня жидкости в колеблющемся сосуде увеличивается длина, следовательно, период математического маятника до тех пор, пока на произойдет повышение центра масс колеблющейся системы, что приведет к уменьшению периода колебаний. При восстановлении первоначальной длины (вода полностью вылилась из ведерка), период станет равным  первоначальному.

Учитель физики: Сегодня на уроке мы еще раз подошли к вопросу исследования колебаний различной природы с единой точки зрения, обобщив имеющиеся знания. Показали аналогичные подходы в решении задач на определение параметров механических и электромагнитных колебаний, что соответствует современным представлениям о колебательном движении. Ибо

«Все открытия в науках и в философии проистекают часто от обобщений или от приложений факта к другим подобным фактам»

В и р е й.

Домашнее задание: Параграфы 42 – 43 повторить, стр. 161 зад. 4,5