Приложение №1

Тестовое задание № 1  КШМ

1.Блок-цилиндр, какого двигателя изготовлен из сплава алюминия?

1.3ИЛ

2.КАМАЗ

3.ГАЗ

2. Стальное масло съёмное кольцо имеет?

1. Два кольца

2. Два кольца+2 расширителя

3. Одно кольцо

3. Шатунные шейки коленчатого вала пустотелые?

1. На двигатель ЗИЛ

2. На двигатель ГАЗ

3. На двигатель ВАЗ

4. На всех перечисленных.

4. Компрессионное кольцо из чугуна состоит?

1. Из одного кольца

2. Из двух колец и одного расширителя

3. Из 4-х колец

5. Компрессионное кольцо из стали состоит?

1. Из одного кольца

2. Из 2-х колец и 2-х расширителей

3. Из 4-х колец

6. Шатунные шейки коленвала расположены под углом 180 градусов у двигателей:

1. ЗИЛ

2. ГАЗ

3. КАМАЗ

4. ВАЗ

Эталон ответов:

- -3

- -2

- -4.

- -1

- -3

- -4