Приложение №5

Практическое задание

Снять поршня с двигателя в сборе, изучить устройство блока цилиндра, устройство поршней, колец, шатунов, вкладышей.

Отвернуть заглушки каналов, шатунных шеек коленчатого вала.

Прочистить каналы, завернуть на место и раскернить.

Сейчас рассмотрим последовательность выполнения технологического процесса разборки и сборки газораспределительного механизма.

- При помощи съёмника сжать  клапанную пружину выпускного клапана первого цилиндра, вынуть сухари, разжать пружину, снять втулку и упорную шайбу и вынуть клапан.  В такой же последовательности вынуть впускной клапан.

- Снять крышку распределительных шестерён.

- Отвернуть торцевым ключом через отверстия в шестерне распределительного вала болты крепления упорного фланца к блоку цилиндров и вынуть распределительный вал.