Приложение № 2

Правила безопасности при ведении электросварочных работ.

Требования безопасности перед началом работы.

Перед началом работы необходимо:

- Надеть рабочую одежду, застегнуть куртку, штанины брюк напустить на обувь.

Рукавицы должны плотно прикрывать рукава куртки.

- Убрать волосы под головной убор.

- Убрать все лишние предметы со стола сварщика.

- Проверить исправность вращающего стула, обратить внимание на высоту стула.

- Проверить исправность инструмента, приспособлений, наличие электродов.

- Проверить целостность кабелей, надежность крепления кабелей к источнику

питания и электродержателю. Проверить защитное заземление.

- Проверить надежность всех контактов в местах соединения проводов в сварочной цепи.

- Установить силу сварочного тока.

- Осмотреть электродержатель и убедиться в надежности изоляции рукоятки от

токоведущего кабеля, включить пусковой выключатель.

Требования безопасности во время работы.

Во время работы:

1.    Не кладите электроды на загрязненные и влажные поверхности стола.
2.    Огарки электродов отбрасываются на заранее подготовленное место.
3     Предохраняйте   себя  и  работающих   рядом лиц  от   воздействия   излучения
       сварочной дуги: подавайте сигнал - предупреждение о зажигании дуги.
4.    Сначало нужно закрыть лицо щитком или маской, только после того сварщик
       замыкает   сварочную   цепь,    коснувшись    концом    электрода    поверхности
       изделия.

5.    Складывать сваренные детали в определенное место.

Требования безопасности по окончании работы.

По окончании работы:

- Произвести уборку рабочего места от производственного мусора, убрать

огарки электродов.

- Прибрать вспомогательный инструмент.

- Убедиться в отсутствии очагов возгорания.

- Обо всех замеченных  неисправностях сообщить  мастеру  производственного

обучения.