ГРУППА 1 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ»

ЦЕЛЬ: проверить на опыте, что при последовательном соединении выполняются формулы:        I = I1 = I 2; U = U1 + U2; R= R 1 + R2

ОБОРУДОВАНИЕ: источник питания, реостат, 2 резистора, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода.

1. Определите цену деления амперметра: ________________

Определите цену деления вольтметра: ___________________

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из источника питания, двух резисторов, соединенных последовательно, амперметра, реостата.

3. Снимите показания приборов и занесите в таблицу:

|  |  | Напряжение, В | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сила тока, А | 1 резистор | 2 резистор | 1 и 2 резисторы | 1 резистор | 2 резистор | 1 и 2 резисторы |

4. Вычислить U = U1 + U2 ____________________________________________________________

5. Сравните результаты ______________________________________________________________

6. Найдите R= R 1 + R2_______________________________________________________________

7. Сравните результаты ______________________________________________________________

8. ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Начертите данную схему цепи.

ГРУППА 2 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ»

ЦЕЛЬ: проверить на опыте, что при последовательном соединении выполняются формулы:        I = I1 + I 2; U = U1 = U2; R = R 1 * R2/ R 1 + R2

ОБОРУДОВАНИЕ: источник питания, реостат, 2 резистора, 3 амперметра, вольтметр, ключ, соединительные провода.

1. Определите цену деления амперметра: ________________

Определите цену деления вольтметра: ___________________

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из источника питания, двух резисторов, соединенных параллельно, трех амперметров, реостата.

3. Снимите показания приборов и занесите в таблицу:

|  | Напряжение, В | Сила тока, А | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | 1 резистор | 2 резистор | 1 и 2 резисторы | 1 резистор | 2 резистор | 1 и 2 резисторы |

4. Вычислить I = I1 + I 2______________________________________________________________

5. Сравните результаты ______________________________________________________________

6. Найдите R = R 1 * R2/ R 1 + R2________________________________________________________

7. Сравните результаты ______________________________________________________________

8. ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Начертите данную схему цепи:

ГРУППА 3 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПОСТРОЕНИЕ ВОЛЬТ - АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

ЦЕЛЬ: проверить на опыте, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника.

ОБОРУДОВАНИЕ: источник питания, резистор, вольтметр, амперметр, ключ, соединительные провода.

1. Определите цену деления амперметра: ________________

Определите цену деления вольтметра: __________________

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из источника питания, резистора, вольтметра, амперметра.

3. Снимите показания приборов и занесите в таблицу:

| № | Напряжение, В | Сила тока, А |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

4. По полученным значениям постройте график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на концах проводника

ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начертите данную схему цепи:

ГРУППА 4 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПО ЗАДАННОЙ СХЕМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ …»

- Определите цену деления амперметра _________________________________

- Определите силу тока в цепи _________________________________________

- Определите цену деления вольтметра __________________________________

- Определите напряжение на батареи ____________________________________

- Чему равно общее сопротивление в цепи? _______________________________

- Рассчитайте напряжение на лампе ______________________________________

- Рассчитайте напряжение на реостате ____________________________________

- Вычислите мощность тока в реостате ___________________________________

- Вычислите количество теплоты, выделяемое нитью накала лампы, включенной в цепь, за время, указанное на карточке ____________________________________

ГРУППА 5 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПО ЗАДАННОЙ СХЕМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ …»

- Определите цену деления амперметра _________________________________

- Определите силу тока в цепи _________________________________________

- Определите цену деления вольтметра __________________________________

- Определите напряжение на батареи ____________________________________

- Чему равно общее сопротивление в цепи? _______________________________

- Рассчитайте напряжение на лампе ______________________________________

- Рассчитайте напряжение на реостате ____________________________________

- Вычислите мощность тока в реостате ___________________________________

- Вычислите количество теплоты, выделяемое нитью накала лампы, включенной в цепь, за время, указанное на карточке __________________________________

ГРУППА 6 (укажите фамилии)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

«ПО ЗАДАННОЙ СХЕМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ …»

- Определите цену деления амперметра __________________________________

- Определите силу тока в цепи __________________________________________

- Определите цену деления вольтметра __________________________________

- Определите напряжение на батареи ____________________________________

- Чему равно общее сопротивление в цепи? _______________________________

- Рассчитайте напряжение на лампе ______________________________________

- Рассчитайте напряжение на реостате ____________________________________

- Вычислите мощность тока в реостате ___________________________________

- Вычислите количество теплоты, выделяемое нитью накала лампы, включенной в цепь, за время, указанное на карточке ___________________________________