Цель работы: определение коэффициентов внутреннего трения двух жидкостей методом Стокса.

ВВЕДЕНИЕ

При движении вязкой жидкости между ее слоями, движущимися с различными скоростями, возникают силы трения. Эти силы направлены по касательной к поверхности слоев и получили название сил внутреннего трения. Сила внутреннего трения ƒ тем больше, чем больше площадь S соприкасающихся поверхностей и чем больше градиент скорости

(изменение скорости на единице длины в направлении, нормальном к вектору скорости потоку):

(1)

Для того, чтобы поставить знак равенства между правой и левой частью выражения, нужно ввести коэффициент пропорциональности η :

. (2)

Отсюда следует

(3)

Величина η получила название коэффициента внутреннего трения жидкости или вязкости.

Используя выражение (3), можем определить коэффициент трения как силу, приходящуюся на единицу площади при единичном градиенте скорости.

Можно дать и иное определение коэффициента внутреннего трения. Каждая молекула жидкости участвует в упорядоченном движении слоя и в тепловом (хаотическом) движении. Переходя из слоя в слой, она переносит с собой то количество направленного движения (импульс), которое она имела в слое. Кроме того, происходит передача направленного количества движения путем ряда последовательных соударений молекул друг с другом. Таким образом, при стационарном (установившемся) движении должен существовать общий поток количества движения (поток импульса), направленный из слоя с большей скоростью в слой с меньшей скоростью.

Из опыта установлено, что количество движения dk, переносимое через поверхность S раздела слоев, движущихся с различной скоростью, пропорционально площади, градиенту скорости и времени dτ, т.е.

.              (4)

Из (4) коэффициент внутреннего трения можно определить как физическую величину, численно равную количеству движения, которое переносится в единицу времени через единичную площадку при градиенте скорости, равном единице. В самом деле, если в выражение (4) S=I; dτ=I;

, то dk = η.

Коэффициент внутреннего трения является одной из физических характеристик жидкости. Он показывает, как сильно данная жидкость отличается от идеальной.

Определим размерность величины η.

.          (5)

Описание установки

Установка состоит из двух цилиндрических сосудов, наполненных исследуемыми жидкостями. При движении тела в вязкой жидкости, смачивающей данное тело, оно увлекает за собой слой жидкости, прилегающей непосредственно к телу, этот слой увлекает соседний и т.д. Между слоями возникают силы трения, которые препятствуют движению тела. Если в жидкости движется шарик небольших размеров, то по закону, установленному Стоксом, эта сила при малых скоростях шарика выражается формулой

F = 6πr η υ,          (6)

где  η - коэффициент внутреннего трения; r - радиус шарика; υ - скорость движения шарика.

Движение шарика в вязкой жидкости происходит под действием трех сил: силы тяжести Р1 направленной вниз; выталкивающей силы Р2 (сила Архимеда) и силы сопротивления F, направленных вверх. Силы Р1 и Р2 равны соответственно

Р1 = рш Vg,                           Р2 = р1 Vg

где рш - плотность шарика, р1 - плотность жидкости, V - объем шарика.

Так как все силы направлены по одной прямой, уравнение движения шарика можно записать в скалярной форме:

Р1- Р2-F= ma

(7)

где т - масса шарика; а - ускорение. Если начальная скорость шарика равна нулю, он движется с некоторым ускорением и его скорость растет. Так как F~v, то с увеличением скорости F растет, а поскольку Pi и Р? остаются постоянными, то сумма сил стремится к нулю, что в итоге приведет к равномерному движению шарика. При равномерном движении шарика

Р1- Р2-F= 0

или

ршVg - р1 Vg – δπrυ= 0             (8)

(8)

Из уравнения (8) можно определить коэффициент внутреннего трения

Принимая во внимание, что V= πr3 , находим

(9)

Скорость шарика υ можно определить, зная расстояние l между метками на сосудах и время t, за которое шарик проходит это расстояние

. С учетом этого формула для определения η имеет вид:

(10)

Эта формула позволяет экспериментально определить коэффициент внутреннего трения. . Если начальная скорость шарика большая, то он тормозится до момента установления равномерного движения. И в этом случае после установления равномерного движения процесс описывается формулами (8)-(10), т. е. можно использовать расчетную формулу (10).

Для выполнения эксперимента в работе используются шарики из различных 8 металлов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

- Начертить в тетради таблицу 1для двух жидкостей.

- Включить компьютер.

- Запустить программу 7К.ЕХЕ. Для этого указать курсором на 7К.ЕХЕ и щелкнуть левой кнопкой мышки (в дальнейшем эту команду обозначим L' на 7К.ЕХЕ). Изучить информацию на экране. Справа вверху приведена таблица 1 для жидкости в левом сосуде, ниже- таблица 1для жидкости в правом сосуде. В верхней левой таблице приведены текущие значения ускорения шарика а и времени t.

Таб. 1

| Опыт | рш, кг/м3 | р1, кг/м3 | r, м | h, м | t, с | η, кг/м с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Опыты с жидкостью в левом сосуде

- Предварительный опыт с целью определения расстояния h от верхнего конца сосуда до точки установления равномерного движения шарика путем наблюдения изменения значения а во времени. Для этого L' на Старт. L' на круге впереди названия материала шарика. Установить значение радиуса шарика путем перемещения ползунка, расположенного правее r. L' на Бросить шарик. Следить за изменением а и зафиксировать точку, где начинается равномерное движение. Ползунок рядом с посудой переместить в эту точку.

- Опыт 1. Для этого L' на Старт. L' на Бросить шарик.

6.	Пункт 5 повторить еще 4 раза.

Опыты с жидкостью в правом сосуде

7.Повторить пункты 4-6. Результаты экспериментов заносятся в таблицу.

- Вычисляются средние значения η и погрешности измерения η.

- Переписать результаты экспериментов в таблицы в тетради.

Конечные результаты записать в виде

Контрольные вопросы

- Какие силы действуют на движущийся в жидкости шарик?

- Записать условие равномерного движения шарика в жидкости.

- Вывести рабочую формулу.

- Что называется коэффициентом вязкости?