Приложение № 5

Выполнение измерений в электрических цепях в лабораториях:

I. Измерение электрического сопротивления проводника.

II. Измерение мощности лампочки.

III. Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления батарейки.

IV. Измерение и расчет удельного сопротивления проводника. (Работы выполняются по готовым кратким  указаниям).

Лабораторная работа №1

«Измерение электрического сопротивления проводника»

Оборудование: проводник (реостат), амперметр, вольтметр, батарейка, соединительные провода.

Указания к работе:

- Собрать цепь по схеме.

- Измерить силу тока.

- Измерить напряжение.

- Вычислить сопротивление, используя закон Ома для участка цепи.

Лабораторная работа №2

«Измерение мощности лампочки»

Оборудование: лампочка, амперметр, вольтметр, батарейка, соединительные провода.

Указания к работе:

- Собрать цепь по схеме.

- Измерить силу тока.

- Измерить напряжение.

- Вычислить мощность Р

Лабораторная работа №3

«Определить Э.Д.С.  и внутреннее сопротивление батарейки »

- Собрать цепь по схеме.

- Измерить показания амперметра I = и вольтметра U =.

- Разомкнуть цепь, отсоединить амперметр, чтобы лампочка не

горела и измерить показания вольтметра ε = ..

4.	Вычислить внутреннее сопротивление из закона Ома для полной цепи.

Лабораторная работа №4

«Измерение удельного сопротивления проводника»

- Собрать цепь по схеме.

- На реохорде взять длину ℓ = 30 см = 0,3 м

- Измерить силу тока I и напряжение U:

- Вычислить сопротивление R, используя закон Ома для участка цепи.

- Диаметр проволоки d = 0,5 мм. Вычислить площадь поперечного сечения:   S = πd2 /4

- Вычислить удельное сопротивление: ρ=R•S/ℓ

- Собрать цепь по схеме.

- На реохорде взять длину ℓ = 30 см = 0,3 м

- Измерить силу тока I и напряжение U:

- Вычислить сопротивление R, используя закон Ома для участка цепи.

- Диаметр проволоки d = 0,5 мм. Вычислить площадь поперечного сечения:   S = πd2 /4

- Вычислить удельное сопротивление: ρ=R•S/ℓ